Введение

Генеральный план сельского поселения Миякибашевский сельсовет муниципального   района Миякинский район Республики Башкортостан выполнен в соответствии с техническим заданием на выполнение проектных работ на основании муниципального контракта заключенного ООО «Сельпроект» и Администрацией муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость корректировки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования, проектирования и размещения объектов строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Данные утвержденного генерального плана могут быть  использованы при корректировке территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения и последующих стадиях проектирования.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная инфраструктура поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных зон в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

-Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план сельского поселения Миякибашевский сельсовет  разработан  на съемке, представленной администрацией МР в электронном виде.  Стереотопосъемка, тахометрическая съемка выполнена в 2011 году   ООО «Технология 2000»     г.  Екатеринбург.

1. Цели и задачи проекта

Генеральный план определяет основные направления развития поселения на расчетный срок до 2031 г.

#### Цель работы – создание действенного инструмента управления развитием территории сельского поселения Миякибашевский сельсовет в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения Миякибашевский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проектом генерального плана предлагается 2 этапа реализации проектных решений: 1 этап, первая очередь строительства 2011 – 2021 гг.; 2 этап 2021 – 2031 гг. с расчетным сроком – 2031 год.

2 . Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, а также автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки поселения зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенных пунктов и за их границами ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития поселения предложены  следующие  решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной  и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  отдыха;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач  и  обеспечения  экологически  безопасного  развития  территории.

Генеральный план содержит функциональное зонирование территорий, направленное на оптимизацию использования территории населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей поселения, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Проектом предусмотрено формирование функциональных зон: жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного назначения (и использования)  и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития поселения.

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченностью.

В составе генерального плана предусмотрено:

- обеспечение устойчивого развития сельского поселения;

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности.

Основой  территориального  развития  поселения является:

- определение существующего каркаса поселения - планировочного, транспортного, экологического и др.;

- определение направлений перспективного развития поселения, органичное развитие территорий с реконструкцией и развитием периферийных зон;

- сопоставление и расчет существующего и проектируемого жилищного фонда в целях:

- обеспечения комфортности проживания населения;

- увеличения обеспеченности жилищным фондам до 34 м2 на 1 человека существующего населения, обеспечения жилищным фондом прирастающего населения.

При разработке генерального плана поселения осуществляется территориальное планирование в направлениях:

- совершенствования транспортной инфраструктуры;

- совершенствования функционального зонирования территорий населенных пунктов;

- формирования общественных центров;

- формирования подцентров;

- организации зон отдыха;

- проектирования многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- благоустройства существующей жилой застройки и развития территорий индивидуальной жилой застройки;

- реконструкция и развитие производственных зон;

- определения участков размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, или участков, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Устойчивый характер территориального развития населенных пунктов сельского поселения Миякибашевский сельсовет обеспечивается созданием благоприятной среды жизнедеятельности за счет совершенствования  архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации территории, установления равной  степени  социально-экономического обеспечения и инженерно-транспортного обслуживания населенных пунктов.

1. Максимальная плотность  и  этажность жилой  и  общественно- деловой   застройки предложена для с. Анясево (с приростом застройки индивидуальными жилыми домами) в их проектных границах и развитием территории с. Анясево в южном направлении.

2.Существенная  трансформация зон сельскохозяйственных производств в общественно-деловые зоны и увеличений территории индивидуальной жилой застройки  населенного пункта с. Анясево в  существующих границах.

3.Увеличение территорий индивидуальной жилой застройки  населенных пунктов: с. Анясево (в существующих границах).

Село Анясево находится в южной части земель сельского поселения и является административным центром Миякибашевского сельского поселения.

Между 1905 и 1917 гг. на левом берегу реки Миякинка возникла деревня, которую назвали Миякибаш (дословный перевод — «начало реки Мияки»). Скоро Аняс и Миякибаш слились и уже в ходе переписи населения 1917 г. обе деревни записаны как одна.

Через территорию населенного пункта по центру проходит автомобильная дорога межмуниципального значения Бижбуляк-Киргиз-Мияки-Стерлитамак. Автодорога в западном направлении обеспечивает связь населенных пунктов сельсовета с райцентром – с. Киргиз-Мияки и в восточном направлении  – с соседним Стерлибашевским районом.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего  жилищного фонда, реконструкция, благоустройство и оснащение инженерным оборудованием, согласно действующим нормам и современным требованиям,

На расчетный срок проектом предусматривается создание в южной части деревни жилого района с сетью объектов обслуживания, имеющих удобные связи с общественным центром населенного пункта.

Развитие жилой зоны с сетью объектов обслуживания, имеющих удобные связи с общественным центром села  в южной  части с. Анясево идет в том числе и за счет застройки территорий, образовавшихся после выноса территории МТП из центра населенного пункта (бывшая санитарно-защитная зона).

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предлагается сохранить существующий общественный центр с. Анясево и создать дополнительно подцентры обслуживания, образуемых объектами, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующий нормативно необходимым,  согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений».

По существующим широким улицам предусматривается пешеходная связь между общественным центром и подцентрами, а также с зеленой зоной отдыха на берегу реки Мияки.

К северу от населенного пункта предусматривается строительство очистных  сооружений.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитных зон.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенных пунктов заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан».

2.2. Функциональное зонирование территории

Основной составляющей документов территориального планирования, в данном случае – проекта генерального плана сельского поселения Миякибашевский сельсовет, является функциональное зонирование территории с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающего градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования сельского поселения Миякибашевский сельсовет.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционной - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельского поселения:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста.

Вторая группа функциональных зон - сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для Миякинского района они незначительны, расположены за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов. На них также отображены объекты и производства агропромышленного комплекса.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональная структура поселения, опираясь на метод трудового баланса, запрет на размещение в пределах территории производств, загрязняющих среду, и концептуальную идею активного развития  в   нем   межселенных   функций  и связей,  формируется следующим образом.

Исторически сложившуюся совокупность населенных пунктов на территории поселения Миякибашевский сельсовет целесообразно закрепить, развивая их через узловой (Анясево), точечный (2-е Миякибашево, Урняк, Кашкарово) и кустовой (Новый Мир) способы территориального «поведения».

Территориальный баланс поселения Миякибашевский сельсовет  по категориям   земель приведен в таблице 2.1.

Баланс территории

по категориям земель поселения Миякибашевский сельсовет

Таблица 2.1

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в административных границах | га | 17518.20 | 17518.20 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда, в т. ч. | -«- | 7415.0 | 7415.0 |
|  | - защитные леса |  | - | - |
|  | - эксплуатационные леса |  | 7415.0 | 7415 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | -«- | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | -«- | 14.0 | 14.0 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения | -«- | 9693,2 | 9688,3 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны и пр. | -«- | - | - |
| 6 | Земель транспорта | -«- | 40,5 | 45.4 |
| 7 | Земель населенных пунктов в т. ч. | -«- | 355,5 | 355.5 |
|  | жилых зон, из них: | га/% | 222,0/100 | 266.69/100 |
|  | с преобладанием индивидуальной застройки | -«- | 222,0/100 | 266.69/100 |
|  | общественно-деловых зон | га | 5,0 | 7.63 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 30,0 | 30.0 |
|  | рекреационных зон | -«- | 98,5 | 51.18 |
| 8 | Земель запаса | -«- | - | - |

Территориальное развитие сельского поселения будет связано с необходимостью перевода части территорий из одной категории земель в другую. Перевод земель должен производиться на основании Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» №172-ФЗ от 21.12.2004.»

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

    - 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Вся  жилая зона 	- зона усадебной жилой застройки – индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,30 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки);

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

Авторами генерального плана планируется сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами сел и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах, так же на площадках, высвобождаемых за счет выноса промпредприятий и на свободной от застройки территории в проектируемых микрорайонах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона с. Анясево представлена:

- реконструируемым общественным ядром, состоящим из объектов, расположенных в центре населенного пункта, на улицах Центральная, 1 Мая.

- отдельными объектами капитального строительства на участках проектируемых жилых районов в южной части села;

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает: парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

В с. Анясево реакционная зона организована вдоль р. Мияки.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает сохранение и реконструкцию существующих спортивных объектов, размещение проектируемых, в том числе плоскостных.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения,   особенно   у   детей   и   молодежи, устойчивого  интереса  к  регулярным  занятиям  физической культурой и спортом,  здоровому образу жизни;  повышению уровня  образованности  в этой области;

- улучшение качества  физического воспитания населения.

В с. Анясево зона спортивных сооружений рядом с территорией сущест-

вующей школы находится в санитарно-защитной зоне территории МТП. Проектом генплана предлагается перенос производственной территории южнее. На освободившемся участке предлагается разместить новый дом культуры и  спортивно-рекреационную зону.

2.2.4.  Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Производственная зона с. Анясево, где размещаются проектируемые производственные и коммунально-складские предприятия с санитарно-защитными зонами, расположена в 300 метрах к северо-востоку от села, кроме того, фрагментарно – на территории жилой зоны с. Анясево, где размещаются предприятия малого класса, сохраняемые проектом при условии выполнения ряда мероприятий по улучшению технологического процесса и организации СЗЗ.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

– максимально возможное размещение промышленных объектов в промзонах населенного пункта;

– развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

– обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Для с. Анясево характерно рассредоточенное размещение производственных комплексов и отдельных предприятий по отношению к жилой зоне: в центральной и  северной частях населенного пункта.

Производственная зона села формируется на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий.

Генеральным планом предусматривается:

- вынос МТФ из северной части села, территории МТП с центральной части села, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ);

- развитие  и реконструкция существующих производственных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- повышение плотности застройки производственных территорий;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производ- ственной зоны;

- перебазирование  на перспективу экологически  вредных  производств из жилой зоны села в северо-восточную производственную зону;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на северо-восточном участке производственной зоны.

В отношении жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне промпредприятиям, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая, пищевая и строительная отрасль. Планируемая категория вредности – II - V класс с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 300-50 метров.

С целью наиболее рационального использования земель в c. Анясево проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в юго-западной части села, в т.ч.:

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию поселения.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. Таким образом, в настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ;

- скотомогильник

Зона объектов размещения отходов потребления.

На основании «Схемы территориального планирования МО Миякинский район» в районном центре, предполагается строительство полигона ТБО сельского поселения. Проект включен в перечень инвестиционных проектов до 2015 года включительно  МР Миякинский район.

В соответствии с действующими нормативными документами, устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места,  а  также  закапывать  их  на территории сельскохозяйственного назначения.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Миякибашевский сельсовет расположено 7 действующих кладбищ. Село Анясево обслуживают два действующих кладбища. Существующее сельское кладбище  в западной части с. Анясево, расположенное вдоль  дороги Киргиз-Мияки-Анясево-Уязыбашево имеет площадь 3,8 га.  Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, кладбище относится к V классу, радиус санитарно-защитной зоны от границ кладбища составляет 50 метров.

Второе кладбище, действующее, площадью 3,5 га расположено в юго-западной части с. Анясево, и примыкает непосредственно к жилой застройке. Радиус санитарно-защитной зоны кладбища составляет 50 метров. В эту границу санитарно-защитной зоны попадают  существующие жилые дома.

Третье кладбище в южной части села, площадью 0,23 га. В санитарно-защитную зону данного кладбища жилая застройка не попадает.

Увеличение площади территорий, используемой непосредственно под все захоронения сельсовета с их развитием не планируется. Территории закрытых кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений, обеспечиваются нормативные санитарные разрывы до жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении и расширении кладбищ должны учитываться следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

2.2.6.  Зона сельскохозяйственного назначения и использования

Данным генеральным планом, помимо прочих, выделены зоны сельскохозяйственного назначения и использования. К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов – земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования.

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования территории, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер зоны обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - до значений, установленных гигиеническими нормативами, и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку (включая отдельные жилые дома), ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания –  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты, которые могут повлиять на качество продукции: по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В 2010 году проведена инвентаризация памятников археологии, стоящих на государственной охране, расположенных на территории Миякинского района Республики Башкортостан, в т. ч. на территории поселения Миякибашевский сельсовет. В ходе проделанной работы были получены точные данные о местоположении объектов, уточнены сведения об их современном состоянии.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы на территории сельского поселения Миякибашевский сельский совет установлены от следующих водных объектов:   р. Мияки,  р. Олыелга, р. Шарлык, р. Халкэй, р. Юргалы, р. Глухов, р. Шилтардык, р. Калиновский, р. Сулпан, р. Карнай.

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории  Миякибашевского сельского поселения таковы:

Таблица 2.3

Перечень крупных рек на территории Миякинского района

| № пп | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мияки | Белая | 49 | 100 |
| 2 | Шарлык | Шилтардык | 5,8 | 50 |
| 3 | Шилтардык | Мияки | 13 | 100 |
| 4 | Халкэй | Мияки | 4,8 | 50 |
| 5 | Олыелга | Ярмаш | 12 | 100 |
| 6 | Калиновский | Мияки | 5,3 | 50 |
| 7 | Юргалы | Мияки | 5,1 | 50 |
| 8 | Сулпан | Мияки | 16 | 100 |
| 9 | Карнай | Мияки | 3,0 | 50 |
| 10 | Глухов | Мияки | 2,0 | 50 |

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса   РФ  № 74-ФЗ   от  03.06.2006 г.      (действует с 01.01.2007г.).

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с приведенными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы (БП) водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории сельского поселения Миякибашевский сельсовет на основании действующих лицензий на недропользование осуществляют добычу подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (согласно акта обследования и выбора территории на 1 августа 2011 года) 9 водопунктов,.

В соответствии с п. 4, ст. 18 N 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по сельскому поселению Миякибашевский сельсовет МО Миякинский район, утвержденных проектов границ и режима зон санитарной охраны водозаборов  нет.

Согласно п. 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения, округа санитарной охраны.  В данном проекте (графических материалах) отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с зоной санитарной охраной первого пояса и источники, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приводится в соответствующем разделе пояснительной записки.

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения  и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие  – на схеме комплексной оценки территории.

2.3. Размещение объектов капитального строительства

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения осуществлен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа    жителей,    которых    можно    расселить    в     существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенных пунктов при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

При соблюдении вышеперечисленных условий демографическая емкость территории поселения определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

-  проектного плана градостроительного развития территории населенных пунктов Миякибашевского сельсовета;

- площадок нового жилищного строительства;

- типологии, структуры и объемов новой жилой застройки;

- жилого фонда, размещаемого на территории поселения, с учетом основных параметров генерального плана, в том числе норм жилой обеспеченности;

-   численности населения, размещаемого в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 2,273 тыс. человек, для расселения которых должны быть задействованы территории жилых зон площадью 44,69 га.

Предполагая, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического притока, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться.

В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст. Расчет структуры населения для проектной численности (2,273 тыс. чел.) представлен ниже.

Таблица 2.4

Структура населения сельского поселения Миякибашевский сельсовет

| №п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (проект.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Анясево | 989 | 1599 |
| 2 | д.Новый Мир | 347 | 347 |
| 3 | д.Днепровка | 90 | 90 |
| 4 | д.Кашкарово | 65 | 65 |
| 5 | д.2-е Миякибашево | 60 | 60 |
| 6 | д.Максимовка | 1 | 1 |
| 7 | д.Николаевка | 17 | 17 |
| 8 | д. Новоалексеевка | 4 | 4 |
| 9 | д.Урняк | 90 | 90 |
|  | Итого: | 1663 | 2273 |

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

Как перспективная, так и сохраняемая жилая застройка предполагает увеличение существующего показателя заселения с 20,88 кв.метров до 30 кв.метров на человека.

На расчетный срок из всех населенных пунктов Миякибашевского сельсовета  предусматривается активное развитие только с. Анясево за счет  застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 1,599 тыс. человек, для расселения которого потребуется около 47,970 тыс. м2 общей площади жилья.  Новое строительство будет составлять около 15,616 тыс. м2.

Плотность застройки принимается в пределах 142 кв.м общей площади на га. Плотность населения – до 4 человек на один га.

Плотность застройки кварталов нового индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составит около 349,4 кв.м общей площади на га, а плотность населения – в среднем до 14 человек на га.

В целом по сельсовету средний показатель жилищной обеспеченности на перспективу составит 34 кв.м общей площади на одного человека.

2.3.3.   Мероприятия по развитию систем культурно-бытового   обслуживания

В связи с дальнейшим развитием села Анясево Миякибашевский сельсовет, генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Предусматриваемая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения – с. Анясево предусматривается размещение базовых объектов, осуществляющих как непосредственное обслуживание населения, так и базирование передвижных средств. В других населенных пунктах намечено размещение объектов повседневного обслуживания, а также размещение сезонных видов обслуживания.

Размещение объектов обслуживания предполагается преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях, а также встроенных помещениях первых этажей зданий общественно-деловой застройки. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать как в центральной части  населенных  пунктов  с  целью формирования полноценных общепоселковых центров  с  наиболее  значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., так  и  в  специализированных подцентрах – медицинском, спортивном, рекреационном и т.п.

Требуемая номенклатура объектов и расчетная емкость по основным видам обслуживания – воспитание, образование, здравоохранение, культура, спорт, торговля, бытовое и коммунальное обслуживание, администрация и управление определены  и  рассчитаны  согласно  рекомендуемым  нормативам  действующего СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Ниже приведен расчет потребности в объектах обслуживания для проектного населения, определенного выше и принятого для расчета потребности в объектах обслуживания в количестве  2273 человек (с  округлением).

Таблица 2.5

| № п/п | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания | Единица измерения | Расчетный срок/ (норматив. На 1000 чел.) | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 80/34 | 35 кв.м на 1 место |
| 2 | Общеобразовательные учреждения – всего/1000 чел. | учащихся | 327/144 | 50 кв.м на 1 учащегося |
| 3 | Больницы – всего/1000 чел. | коек | 11/5 | 140 кв.м на 1 койку |
| 4 | Поликлиники – всего/1000 чел. | посещений в смену | 36/16 | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га |
| 5 | Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минутнй доступности на спец. автомобиле | 1 | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,3 га |
| 6 | Магазины – всего/1000 чел. | кв.м торг.пл. | 682/300 | 1,0 га на объект |
| 7 | Предприятия общественного питания – всего/1000 чел. | место | 91/40 | 0,2 га на 100 мест |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания – всего/1000 чел. | рабочее место | 16/7 | 0,2 га на 10 рабочих мест |
| 9 | Помещения для культурно-массовой работы – всего/1000 чел. | кв.м пл. пола | 45/20 | По заданию на проектирование |
| 10 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория – всего/1000 чел. | га | 1,8/0,7-0,9 | 0,7-0,9 га на 1000 чел. |
| 11 | Пожарные депо, объект | 1 объект на 35 тыс. чел. | 1 | 1 га на объект |

Учреждения и предприятия обслуживания Миякибашевского сельского поселения, согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89*, следует размещать из  расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности  не  более  30  минут.  Обеспечение  объектами  более  высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Миякибашевский сельсовет, с учетом определенной вышенормативной потребности, осуществляется следующим образом:

- Дошкольные образовательные учреждения: при общей потребности  на  поселение в 80 мест,  с учетом существующих детских садов  необходима реконструкция существующего детского сада  в с. Анясево, с расширением до 55 мест. Необходимо строительство нового детского сада на 15 мест в д. Новый мир,  также существующий детский сад подлежит реконструкции. Необходимая территория на объект – 0,1 га.

- Общеобразовательные учреждения:  общая  потребность  на  поселение  в  327 ученических мест не выполняется. Необходима реконструкция существующей школы в с. Анясево и строительство начальной школы (на 80 мест) с детским садом (на 30 мест) на новой территории. Школьники  из  деревень сельского поселения  посещают школы в с. Анясево, д. Урняк и д. Новый мир (для данных целей выделен школьный автобус). Территория школы  в  с. Анясево – 0,64 га, в других населенных пунктах – около 0,5 га.

- Больницы, поликлиники: обеспеченность стационарной медицинской помощью,  амбулаторно-поликлинической помощью  и в станции скорой медицинской  помощи  не соответствует нормам. В связи с этим, предлагается строительство на проектируемой территории с. Анясево нового здания стационара ( на 11 коек) с поликлиникой на 36 пос. в смену.

- Магазины: при общей потребности на поселение в 682 кв.м   торговой  площади, учитывая существующие торговые площади, в с. Анясево на новой территории предусмотрено строительство магазина  торговой площадью 100 м2 с кафе на 40 мест,  в остальных населенных пунктах возможно размещение по 1-2 магазина (индивидуальными предпринимателями).

- Предприятия общественного питания: при общей потребности на поселение в 91 место целесообразно разместить объекты по 5-10 мест в каждом населенном пункте, в центре поселения, с. Анясево – на 40 пос. мест в проектируемом здании магазина (индивидуальными предпринимателями).

- Предприятия бытового обслуживания: при общей потребности на поселение в 16 рабочих мест аналогично предыдущему целесообразно разместить данные предприятия  в каждом поселке  (индивидуальные предприниматели) и в центре сельского поселения (предусмотрено новое здание бани с химчисткой на 8 рабочих мест).

- Существующий дом культуры в с. Анясево находится в ветхом состоянии, проектом предлагается реконструкция старого и строительство нового здания дома культуры на 370 мест с библиотекой и помещениями для культурно-массовой работы и спортивным залом на территории существующей спортивной площадки школы. Также предлагается реконструкция существующего дома культуры в д. Новый Мир

2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству и сельскому хозяйству

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. Законов РБ от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Основными направлениями аграрной политики в РБ являются:

1) поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития его инфраструктуры;

3) поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) устойчивое развитие сельских территорий.

В соответствии с указанным законом разрабатываются Республиканская программа развития сельского хозяйства и целевые отраслевые программы. Агропромышленный комплекс Миякинского района, в т. ч. Миякибашевского сельсовета будет развиваться в соответствии с указанным законом и принятыми целевыми программами.

По инвестиционному проекту до 2015 года на территории Миякинского района предполагается организация различных производств в отрасли сельского хозяйства. Проектом предлагается сохранить все территории, занятые фермами (в том числе недействующими в настоящее время). На расчетный срок сохраняются все существующие предприятия, обслуживающие агропромышленный комплекс.

Проектом предлагается сохранить традиционные виды промыслов и существующие направления сельскохозяйственного производства: расширить хозяйства, ориентированные на обеспечение жителей Миякинского района и республики продуктами питания, развивать лесоперерабатывающую промышленность; создать условия для развития товарного пчеловодства и увеличить выпуск продукции, создать производство по выпуску кумыса, на базе КФК и СПК, индивидуальных предпринимателей, во всех населенных пунктах поселения.

2.3.5.     Мероприятия по развитию туризма

Различные направления туризма, достаточно развитые (водный, спелео- и автотуризм, маршруты выходного дня) и развивающиеся (конный, экстремальный, этнокультурный и агротуризм, экологический туризм), подтверждают высокую рекреационную привлекательность района и свидетельствуют о необходимости создания на его территории организаций различных форм собственности, действующих в сфере туризма.

На основании инвестиционного проекта до 2015 года проектом предлагается развивать туризм как один из источников дохода для района. В частности туризм на данной территории будет представлен в виде экотуризма. Экотуризм – эта форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещениях относительно не тронутых антропогенным воздействием природных территорий. Отличительная особенность экотуризма состоит в том, что он может предотвращать негативное воздействие на природу и побуждать туроператоров и туристов содействовать охране природы и социально-экономическому развитию. Это единственное направление в индустрии туризма, кровно заинтересованное в сохранении своего главного ресурса – естественной природной среды или ее отдельные компонентов (памятников природы, определенных видов животных или растений). Когда в процессе экотуризма вовлечено местное население, оно так же становится заинтересованным в использовании этих ресурсов на основе хозяйствования.

Основные принципы экотуризма:

- Путешествия в природу, главное содержание таких путешествий – знакомство с живой природой, с местными обычаями и культурой;

- Сведение к минимуму негативных последствий экологического и социального культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды;

- Содействие охране природы и местной социокультурной среды;

- Экологическое образование и просвещение;

- Участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране природы;

- Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов;

На основании инвестиционного проекта до 2015 года проектом предлагается определить туристическую деятельность приоритетным направлением в Миякинском районе. Проектные предложения охватывают практически всю территорию района.    В Миякибашевском сельском поселении, в с. Анясево (на местности «Ологужан») продолжается  строительство круглогодичных туристических стоянок (ООО Кемпинг  к  Каповой).

На расчетный срок на территории с. Анясево запроектирован спортивно-оздоровительный комплекс республиканского значения с бассейном,  лодочной станцией и лыжными трассами.

2.3.6. Развитие транспортной инфраструктуры

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения, является автомобильная дорога межрайонного значения Бижбуляк-Киргиз-Мияки-Анясево-Стерлибашево.  Автодорога IV категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 48,0 км проходит через деревни: Киргиз-Мияки, Ерлыково, Анясево, Уязыбашево. Предусмотрен перевод а/м дороги из межрайонного значения в а/м дорогу республиканского значения со строительством объездной дороги около села Анясево.

От основной автодороги отходит автодорога V категории общей протяженностью 15,5 км с щебеночным покрытием. Дорога трассирована  на север поселения через деревни Урняк, Новоалексеевка, 2-Миякибашево, Новый Мир, Николаевка, Максимовка, пересекает мосты через реки: Шилтарлык, Глухов, Калиновский, пруд у д. Новый Мир, р. Акбаш. Генеральным планом предлагается реконструкция и перевод данной автодороги в дорогу районного значения, с усовершенствованным покрытием.  Дороги обслуживает Миякинское ДРСУ.

Намечено развитие дорог местного значения обеспечивающих хозяйственные связи и связи населенных пунктов с элементами внешней зоны (кладбища, свалки, скотомогильники и т.д.). В целях обеспечения благоприятных условий проживания и создания кольцевой схемы обслуживания населенных пунктов сельского поселения, проектом предлагается реконструкция проселочной грунтовой дороги  Анясево-Кашкарово протяженностью 7,0 км. Проселочные грунтовые дороги Анясево-Новоалексеевка и Анясево-Урняк остаются без изменений.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структуройнаселенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть с. Анясево решена проектом в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети. К этой категории относится дорога межмуниципального значения Киргиз-Мияки-Анясево-Стерлибашево, проходящая по середине населенного пункта и делящая с. Анясево на 2 части.

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда:

- ул. Центральная,

- улицы в жилой застройке, основные:

- ул. Полевая, Южная, Космонавтов, Речная, Победы, Горная.

Основные улицы осуществляют транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами.

Второстепенные улицы обеспечивают связь между основными жилыми улицами. К ним относятся: ул. 1 Мая, и ответвление ул. Центральной.

- пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах (жилом и производственном) обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 12,0 - 20,0 метров, ширину проезжей части – 3,5 и 6,0 метров.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 20,0 метров, ширина проезжей части – 7,0 метров.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Таблица 2.8

Показатели улично-дорожной сети в границах поселков

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | PC | Сущ. | PC |
| д.Анясево | 13,8 | 20,71 | 7,5 | 12,34 |
| д. Новый Мир | 5,5 | 5,5 | 3,03 | 3,03 |
| д. Днепровка | 1,42 | 1,42 | 0,85 | 0,85 |
| д.Кашкарово | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
| д.Урняк | 2,9 | 2,9 | 1,7 | 1,7 |
| д.2-е Миякибашево | 1,75 | 1,75 | 1,46 | 1,46 |
| д.Максимовка | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 0,12 |
| д.Николаевка | 0,75 | 0,75 | 0,45 | 0,45 |
| д.Новоалексеевка | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 |
| Всего: | 29,83 | 36,74 | 17,21 | 22,05 |

В качестве пассажирского массового транспорта в населенном пункте на расчетный срок проектом предлагается оставить автобус.

Проектом предусмотрено развитие автобусных маршрутов в связи с расширением жилых и производственных территорий и некоторым увеличением дальности поездок. Кроме этого, в деревне получит развитие система маршрутных такси, регулируемая органами местного самоуправления и частным предпринимательством. Генеральным планом предложено размещение автопавильона при въезде в с. Анясево у развязки по ул. Центральная на пересечении с поселковой автодорогой.

Для обслуживания парка автомобилей существует придорожный автосервис (автозаправочная станция), генпланом предлагается предусмотреть станцию технического обслуживания на 5 постов в восточной стороне от границ населенного пункта.

На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть поселения Миякибашевский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

# В настоящее время отправление пассажирских автобусов производится от автостанции  в районном центре Киргиз-Мияки (в с.Киргиз-Мияки имеется автостанция на 50 пас. отправлений в час). Автобусный парк с.Киргиз-Мияки – 16 ед., в районе – 52 единицы.

Инфраструктура пассажирского транспорта должна формироваться на основе взаимодействия и увязки различных видов транспорта для комфортного передвижения и, в конечном счете, экономии свободного времени пассажиров.

Для повышения конкурентоспособности автомобильного пассажирского транспорта, и как следствие этого, повышение комфортности передвижения, намечается развитие инфраструктуры этого вида транспорта.

Основной задачей развития инфраструктуры пассажирского транспорта является обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем социальную стабильность, развитие межрегиональных связей, возможное только при повышении надежности и доступности услуг магистрального пассажирского транспорта.

Все автобусные маршруты по своему функциональному назначению можно разделить на 3 категории:

- Внутрирайонные, обслуживающие население административного района;

- Межрайонные, обслуживающие транспортные связи между административными районами;

- Межобластные - перевозки, осуществляемые по территории двух или более областей или республик.

Предложенная проектом автодорожная сеть позволяет осуществлять транспортные связи всех категорий по соответствующим направлениям.

Внутрирайонные автобусные маршруты по дорогам районного значения обеспечивают транспортные связи центра административного района с его населенными пунктами. По автодорогам межрайонного значения проходят маршруты, связывающие центр района с центрами соседних районов. По республиканской трассе осуществляются междугородные и межобластные

Наличие автомобилей в с. Анясево: 186 единиц,  в т.ч. 10 - грузовых, 125 - легковых, 41 – тракторов, 10 – мотоциклов.

Количество и емкость объектов постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, зависит от прогнозируемого уровня автомобилизации населения. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок 350 авт. на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Урс.= 2,273х(350/1000) =796 автомобилей. Так как селитебные зоны поселения застроены усадебной застройкой, постоянное организованное хранение автомобилей не предусматривается.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка автомобилей (п. 3.5.166 ТСН): что составит на расчетный срок 796 х 0,7=557 маш./мест на сельсовет.

Из них в жилых районах - 30%, что составит на расчетный срок 167маш./мест.

В общественных центрах - 15%, что составит на расчетный срок 84 маш./места на сельсовет.

Согласно п. 9.17 ТСН на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 метров от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 метров, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 метров.

2.3.7. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.7.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваемой проектом территории сельского поселения  Миякибашевский сельсовет, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностных стоков;

- Благоустройство водных объектов.

Основными задачами инженерной защиты территории по природным факторам будут являться: защита от водной эрозии, защита от оврагообразования, защита пойменных территорий и защита от заболачивания.

Цель настоящего раздела – на основании анализа специфических инженерно-строительных характеристик предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите территории с учетом имеющихся защитных и прочих инженерно-технических сооружений с целью обеспечения стабильных условий функционирования сельского поселения, повышения уровня общего благоустройства территории.

1. Организация и очистка поверхностного стока

Существующее положение

Населенные пункты с.Анясево, д.2-е Миякибашево, д.Днепровка, д. Новый Мир, д. Николаевка, входящие в состав Миякибашевского  сельсовета, расположены в водоохраной зоне  рек Мияки,  Улуелга, Калиновский, Акбаш и пруда. Проектом намечается строительство новой централизованной сети ливневой канализации в населенном пункте с. Анясево.

Проектные предложения

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков.    В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5метра, глубина – 0,6-1,0метр, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03, во избежание размыва, проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6метров, глубина – 0,6метров. Трассировка водоотводящей сети производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком. Водоприемниками поверхностных сточных вод являются р. Мияки и  р. Улуелга.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций. Целесообразность очистных сооружений закрытого типа заключается в том, что СЗЗ сокращается до 50м, что немаловажно в условиях дефицита территориальных ресурсов.

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр. Очищенные до нормативных ПДК стоки,  возможно  использовать для технических целей и  полива территорий. В проекте описана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые заключаются в определении расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, в уточнении границ водосборных площадей, расчетных концентраций загрязнений поверхностных вод, в определении степени очистки стоков, должны выполняться специализированной организацией на следующих  стадиях проектирования.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

2. Благоустройство водных объектов.

С целью обустройства рекреационных зон поселения, проектом предлагается проведение мероприятий по благоустройству водных объектов поселения, а именно:

- расчистка русла р. Миякинка, р. Касаелга, притоков р. Мияки протяженностью 2,4 и 2,25 км предусматривается на расчетный срок.

- благоустройство береговой полосы р. Мияки в границах населенных пунктов сельского поселения Миякибашевский сельсовет.

1. Водная эрозия

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Борьба местного населения с размывом берегов без гидравлического обоснования нецелесообразна, так как не приносит результатов, а порой усугубляет проблему.

На слаборазмываемых берегах достаточно эффективно выполаживание берегов с последующей посадкой деревьев и кустарников с развитой корневой системой.

На участках берегов с более интенсивным подмывом необходимы капитальные берегоукрепительные работы. Выбор комплекса по борьбе с размывом должен выполняться исходя из каждого конкретного случая отдельно, и учитывать его экономическую целесообразность.

2.  Защита пойменных территорий

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик водотока, особенностей использования территорий, характера застройки.

Основные их этих методов следующие:

- повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

- обвалование территории;

- обвалование и частичное повышение территории.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Согласно данных администрации в зону подтопления паводком 1% обеспеченности от реки Мияки попадают населенные пункты: Миякибашево, Анясево, Мурадымово. В них проектом предлагается берегоукрепительные работы.

Берегоукрепительные сооружения служат для защиты берегов водоёмов и рек от разрушающего воздействия волн, течений, напора воды, льда и других природных факторов. Берегоукрепительные сооружения строятся для предупреждения разрушений (размывов) берегов и затоплений населённых пунктов, промышленных объектов, дорог, мостов, линий связи, ценных лесных и сельскохозяйственных угодий, культурных и исторических памятников. При их создании желательно максимально использовать местные строительные материалы.

4. Оврагообразование

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного их использования и предотвращения дальнейшего роста предусматривает: засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением и посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

5.Заболачивание

Решение инженерных задач, связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с болотами включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушения заболоченных территорий и понижения уровня грунтовых вод; благоустройство берегов рек и водоемов.

Мероприятия по берегоукреплению и благоустройству водоемов

Берегоукрепительные работы водоемов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

Согласно генеральному плану в состав рекреационной зоны сельского поселения Миякибашевский сельсовет входит прибрежная территория реки Мияки.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега реки и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану. Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русел реки и водотоков по прилегающим балкам;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов сеткой Макмат и посевом трав.

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения. Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их истока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

2.3.7.2. Водоснабжение и канализация

Существующее положение

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Миякинский район относится к надежно обеспеченным по подземным источникам воды.

Утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод составляют 3,3 тыс.м3/сут, прогнозные эксплуатационные запасы -38,3 тыс.м3/сут, следовательно все потребности района в хозяйственно-питьевой воде будут обеспечиваться за счет местных ресурсов. По бактериологическим и химическим (жесткость) показателям питьевой воды район относится к неблагополучным, вода не отвечает требованиям СанПин 2.14.559.96 «Вода питьевая». Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них.

Очистка питьевой воды отсутствует. В отдельных населенных пунктах водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд. Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворителное. Значительная часть используемых родников не каптированы. Вокруг источников водоснабжения отсутствуют 2 и 3 пояса зоны санитарной охраны, режим в 1 поясе соблюдается.

Источником водоснабжения населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов, объектов отдыха принимаются подземные воды водоносного горизонта артинского яруса.

Обеспечение населенных пунктов водой будет осуществляться путем развития локальных систем существующих водозаборов (скважин, родников).

В целом район считается обеспеченным местными ресурсами пресных вод для перспективного водоснабжения. Для населенных пунктов с развитым производством приняты централизованные системы водоснабжения. Для малых населенных пунктов принято автономное водоснабжение с водозаборами в виде мелкотрубчатых и шахтных колодцев и из родников.

Централизованное обеспечение потребности в воде мелких населенных пунктов решается за счет одиночных скважин в радиусе от 0,5 до 1 км от потребителя.Потребности района в хозяйственно-питьевом водоснабжении обеспечиваются за счет местных ресурсов подземных вод. Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них.

Основными водопотребителями в Миякибашевском сельском поселении являются жители населенных пунктов, животноводческие фермы и производственные объекты.

Всего на территории выявлено три действующих скважины. В качестве регулирующих сооружений используются металлические водонапорные башни с баками емкостью 15,0 м3.

Централизованная система водоснабжения имеется в с. Анясево и д. 2-е Миякибашево.

В с. Анясево источником водоснабжения являются:

- скважина № 1091, расположенная по ул. Полевая, рядом с домом № 16, пробурена в 1982 году, глубина скважины 45 м, дата ввода в эксплуатацию-1982 г.;

- скважина № 1084, расположенная на западной окраине с . Анясево, пробурена в 1979 году, глубина скважины 52 м, дата ввода в эксплуатацию-1979 г.;

- скважина № 1102, расположенная по ул. Победы, рядом с домом № 26, пробурена в 1983 году, глубина скважины 52 м, дата ввода в эксплуатацию-1983 г.;

Вводы водопровода предусмотрены в производственные объекты  и общественно-коммунальные здания, население пользуется водозаборными колонками.

Данные о производительности водозаборов в с. Анясево не представлены.

Население д. Новый Мир, Днепровка, Кашкарово, Максимовка, Николаевка, Новоалексеевка, Урняк пользуется водой из открытых источников – для хозяйственных нужд и  из каптированных родников – для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек, озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

Значительная часть используемых родников не каптированы.

Проектные предложения

1. Система  и схема водоснабжения

Во всех населенных пунктах предусматривается организация централизованных систем водоснабжения для хозяйственных, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам. В целях бесперебойного водоснабжения намечается не менее 2-х водозаборных скважин, одна из которых резервная. При количестве скважин до пяти штук вода подается скважинными насосами (1 подъема) в водопроводную сеть и регулирующую емкость. При количестве скважин водозабора более пяти, вода подается из скважин в сборные резервуары, затем насосами 2-го подъема подается в водопроводную сеть и регулирующую емкость.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей очисткой перед подачей в водопроводную сеть.

Подача воды от водозаборных сооружений до разветвляющей сети населенных пунктов должна осуществляться  по двум водоводам.

Хранение противопожарных запасов воды предусматривается в пожарных водоемах, сборных подземных резервуарах или в баках водонапорных башен.

2. Пожаротушение.

Система водоснабжения, для населенных пунктов с централизованным водоснабжением, принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

Расходы воды на тушение пожаров принимаются по СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009,  СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на следующих стадиях проектирования.

В настоящем проекте этот расход не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов идет за счет сокращения расхода воды на другие нужды, которые, как правило, превышают расход воды на тушение пожаров.

Хранение трехчасового противопожарного запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды на территории водопроводных сооружений, в баках водонапорных башен или в специальных  пожарных резервуарах (или водоемах), с обеспечением подъезда к ним автомобилей в любое время года.

Максимальный срок восстановления противопожарного запаса воды в поселениях и на сельскохозяйственных предприятиях – 72 часа.

Для обеспечения противопожарных мероприятий на водопроводной сети должны быть установлены пожарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП 2.04.02-84*.

3. Источники водоснабжения

В целом район считается надежно обеспеченным  местными ресурсами пресных вод для перспективного водоснабжения.

Дальнейшее централизованное водоснабжение  населенных пунктов района планируется путем развития и расширения локальных существующих водозаборов подземных вод (скважин, шахтных колодцев и каптированных родников).

Централизованное обеспечение потребности в воде мелких населенных пунктов решается за  счет одиночных скважин (рабочая, резервная) в радиусе от 0,5 до 1,0 км от потребителя.

Глубина эксплуатационных скважин в основном в пределах 15-30 метров.

Ориентировочный дебет скважин от 120 до 240 м3/сут.

Качество воды из скважин по своим химико-бактериологическим показателям должна соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

- Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их  санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны водопровода должны включать зону источника водоснабжения в месте забора воды (включая водозаборные сооружения), зону и санитарно-защитную полосу водопроводных сооружений (насосных станций, станций подготовки воды, емкостей) и санитарно-защитную полосу водоводов.

Зона подземного источника водоснабжения должна состоять из трех поясов:

- граница 1-го пояса (зона строгого режима) устанавливается от одиночного водозабора или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии 30-50метров;

- границы второго пояса (режима ограничений) ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрологических условий устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток  в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов;

- границы третьего пояса (режима ограничений) ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрологических условий устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эсплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных климатических условий производится в соответствии с методикой гидрогеологических расчетов ЗСО.

Санитарные мероприятия на территории ЗСО источников хоз-питьевого водоснабжения строго регламентированы нормативными документами СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

В настоящее время территории существующих водозаборных сооружений по сельскому поселению Миякибашевский сельсовет, в соответствии с п.4, ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», огорожены по зоне санитарной охраны первого пояса (строгого режима), санитарный режим соблюдается.

На территории сельского поселения Миякибашевский сельсовет на основании действующих лицензий на недропользование осуществляют добычу подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 10 водопунктов, согласно данным управления по недропользованию по Республике Башкортостан на 1 января 2011 года.

Согласно п. 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения, округа санитарной охраны.  В данном проекте (графических материалах) отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с зоной санитарной охраной первого пояса и источники, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с действующим законодательством.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Водоотведение.

Существующее положение.

В населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения Миякибашевский сельсовет, нет централизованных систем канализации. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля хозяйства.

Проектные предложения

2.  Система и схема водоотведения.

Проектом предусматривается:

– строительство на первую очередь централизованной системы канализации в с. Анясево (где жилые территории расположены в охранной зоне р. Мияки);

– строительство очистных сооружений полной биологической очистки бытовых сточных вод в северной части с. Анясево за границей населенного пункта, вниз по течению реки Мияки, на расчетный срок – расширение ранее построенных сооружений до требуемой мощности

Канализационные очистные сооружения представляют собой компактные установки полной биологической очистки сточных вод заводского изготовления с неметаллическими емкостями.

Очищенные сточные воды, до норм ПДК сброса в рыбохозяйственный  водоем, обеззараживаются  до сброса их в водоем.

Усадебные дома, общественные и культурно-бытовые здания  в остальных населенных пунктах поселения оборудуются водонепроницаемыми выгребами. По мере накопления бытовые сточные воды спецавтотранспортом следует вывозить на очистку, на проектируемые канализационные очистные сооружения.

2.3.7.3. Электроснабжение

Потребителями электроэнергии в поселении Миякибашевский сельсовет будут:

- жилищно-коммунальный сектор населенных пунктов сельсовета;

- промышленные и коммунальные потребители;

- потребители агропромышленного сектора;

- прочие потребители.

Основными источниками электроснабжения сельского поселения являются подстанции:

1. ПС 110/10кВ «Киргиз-Мияки»;

2. ПС 35/10кВ «Ерлыково»;

3. ПС 35/10кВ «Новый мир».

Электроснабжение села Анясево осуществляется от ВЛ 10 кВ 21 –Мияки, 13- Уязыбашево, мощностью 1900 Ква (21-Мияки) + 1493 Ква (13- Уязыбашево, по линии 10 кВ (воздушная).

На территории населенного пункта расположено 20 трансформаторных подстанций. Обслуживанием энергетического хозяйства занимается ПО «Белебеевские электрические сети» Миякинский РЭС.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители Миякинского района относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проект электроснабжения  общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения Миякибашевского сельского совета будет выполнен в следующей стадии проектирования.

2.3.7.4. Теплоснабжение

Тепловые нагрузки определены в соответствии со СНиП 41-02-2003. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по местности Башгосзаповедник, ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" составляет –35 оС.

Расходы на отопление, вентиляцию и ГВС  определены по паспортам типовых проектов или индивидуально и сведены в таблицу  № 2.42.

2.3.7.5. Газоснабжение

Газоснабжение Миякинского района осуществляется через АГРС  «Ерлыково».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

В с. Анясево функционируют два ГРП – ГРП № 47, мощностью 1800 м3/ч и ГРП № 48, мощностью 900 м3/ч. А также ШРП, мощностью 300м3/ч.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения  и административно-производственных предприятий природным газом.

Подача газа в населенные пункты будет осуществляться по межпоселковым газопроводам Р< 1,2МПа с последующим понижением давления до Р< 0,003МПа в ГРПБ и ШРП. Основными потребителями газа являются котельные административного, производственного и социально-культурного назначения.

2.3.7.6. Проводные средства связи

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.п.

Общее количество абонентов на 2012 год по сельсовету составило 0,248 тыс. единиц.

Телефонизация села Анясево осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь», тип телефонной станции М-200 5.100, емкость 256 номеров. Линии связи – воздушные. По территории населенного пункта с. Анясево проведены линии оптоволоконной связи Ростелеком Вымпелком (Билайн). Также функционирует сотовая связь Мегафон и Билайн.

Теле-, радиофикация.  Телевидение

В настоящее время, теле-, радиофикация районного центра – с.Киргиз-Мияки и ближайших к нему сельсоветов осуществляется от теле-радиовышки, расположенной к северу от с.Киргиз-Мияки.

Приём телевизионных программ будёт осуществляться от передающей станции в с. Киргиз-Мияки, увеличение количества принимаемых программ будет зависеть от развития сети телевидения всей республики Башкортостан. В населённых пунктах района предлагается развитие цифрового телевидения на основе спутникового вещания.

Радиофикация потребителей будет осуществляться от существующих радиоузлов с. Анясево, в сельских населённых пунктах – за счёт развития эфирного вещания.

2.4. Озеленение

Одной из важнейших задач современного градостроительства является улучшение окружающей среды и организация благоприятных условий жизнедеятельности. В решении данных задач видное место принадлежит ландшафтному строительству, охватывающему широкий круг вопросов общественного, архитектурного, инженерного и природного характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Почвенно-климатические условия Миякинского района республики Башкортостан благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы, в т.ч. – на особо охраняемых природных территориях.

Проектируемая система озеленения поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования находятся на приусадебных участках, озеленение осуществляется непосредственно проживающими жителями.

Существующие зеленые насаждения максимально сохранены настоящим проектом.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, создающим эффект в короткие сроки.

Существующее озеленение общественных и административных зданий дополняется посадками цветов, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

В озеленении детских учреждений  используются не вредные для детского организма растения. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль реки Мияки и ручья Анясево.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, автодорог разных категорий и ветрозащитными  полосами  по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, подавляющих вредную микрофлору в воздухе, снижающими шумовые нагрузки и загрязнение его выхлопными газами.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельсовета состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. В населённых пунктах сохраняются участки лесного массива, как зеленые насаждения общего пользования,  в разработке генерального плана предусмотрена их ландшафтная организация.

Таким образом, в генеральном плане сельского поселения Миякибашевский сельсовет предусматривается создание четкой системы озеленения, обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности населения.

2.5. Охрана памятников историко-культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №315 от 26.04.2008 об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Миякинского района.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для курганов высотой:

до 1 метра – 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 метров – 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 метров – 125 метров  от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 метров – 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально республиканским органом охраны памятников с указанием границы территории занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия – путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами- археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников – путем визуального обследования территорий и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Запрещается:

любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

раскопки, расчистки;

посадка деревьев;

рытье ям для хозяйственных и иных целей;

устройство дорог и коммуникаций;

использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

Разрешается:

использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35метров.

При дальнейшей разработке документов отдельных населенный пунктов или иных объектов, расположенных на территории Миякинского района необходимо согласование с Отделом по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан, по каждому в отдельности.

Проектом предлагается включить зоны охраны памятников в культурно-образовательные программы с организацией тематических экскурсий и туристических маршрутов

Разработанный раздел «Охрана историко-культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных работ на территории сельского поселения Миякибашевский сельсовет МР Миякинский район, так как на данной территории не было проведено сплошного обследования на наличие памятников археологии.

3. Санитарная очистка территории

Существующее состояние санитарной очистки

Одним из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды сельского поселения Миякибашевский сельсовет является санитарная очистка территории.

Исходными данными  для  планирования  количества  подлежащих  удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов населения, учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Объемы  накопления  твердых  бытовых  отходов  величина  не постоянная,  а изменяющаяся с течением времени. Количество  образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры,  объема торговли, уровня развития промышленности и др.; отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с  ростом  доходов  населения.  Кроме  того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная  упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких,  как  бумага,  картон,  стекло  и  жесть,  значительная часть товаров упаковывается  в  полимерную  пленку,  металлическую  фольгу, пластик и др., что влияет на  количество  удельного  образования  отходов.  Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие  на  рынке  товаров  и   в уровне благосостояния населения за последнее время,  несомненно,   являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону,  поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Используемые в Миякибашевском сельсовете нормы накопления отходов для населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий утверждены Постановлением Главы Администрации Муниципального образования Миякинский район, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Нормы накопления ТБО для населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий МО Миякибашевский сельсовет

| Объект образования отходов | Среднегодовая норма накопления отходов единицу измерения |
| --- | --- |
|  | куб. м |
| Жилой фонд /благоустроенный/ (на 1 человека) | 1,60 |
| Жилой фонд /неблагоустроенный/ (на 1 человека) | 1,30 |
| Предприятия торговли |
| Продовольственными товарами (на 1 м2 торговой площади) | 1,50 |
| Промышленными товарами (на 1 м2 торговой площади) | 1,32 |
| Ларьки, палатки (на 1 м2 торговой площади) | 4,00 |
| Организации и учреждения управления и предприятия связи |
| Административные учреждения (на 1 сотрудника) | 0,99 |
| Отделения связи (на 1 сотрудника) | 0,99 |
| Учреждения здравоохранения |  |
| Поликлиники, амбулатории (на 1 посещение) | 0,02 |
| Аптеки, аптечные киоски (на 1 м2 площади) | 0,30 |
| Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |
| Детский сад (на 1 место) | 0,99 |
| Школа (на 1 учащегося) | 1,10 |
| Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |
| Кинотеатры, театры (на 1 место) | 0,19 |
| Библиотеки (на 1 посещение) | 0,19 |
| Спортивные залы, бассейны (на 1 посещение) | 0,15 |
| Клубы (на 1 пос. место) | 0,15 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |
| Бани (на 1 посещение) | 0,19 |
| Предприятия общественного питания (на 1 м2 площади) | 2,56 |

Для получения правильного представления о соотношении объемов твердых бытовых отходов от различных источников и контроля за объемами отходов, поступающих на свалки мусора, необходимо проведение работ по определению норм накопления отходов для тех объектов санитарной очистки, у которых норма накопления не определена, и уточнение общих объемов образования отходов.

По данным Администрации Миякибашевский сельсовет больше половины отходов в объемном соотношении приходится на население. В дальнейших расчетах будет принято соотношение объемов ТБО, образующихся от населения и предприятий и организаций 70:30.

Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах осуществляется по заявочной системе.  Система сбора и вывоза отходов от населения и организаций и предприятий – контейнерная система несменяемых сборников: сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) согласно графиков и отходы вывозятся спецавтотранспортом, применяемым для вывоза отходов в этой системе.

### Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизация бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой для поселения контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых сборников  целесообразно при  дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места  с  большим скоплением людей). При системе  сменяемых  сборников  отходов  заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы.

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт  и  достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от  0,3  до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами  контейнеры  оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

При временном хранении отходов в контейнерах должна  быть   исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому  срок хранения   в   холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не  более  одних  суток  (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Металлические и пластиковые контейнеры для сбора отходов   в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» - после опорожнения).

При расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых отходов на расстояние от мест сбора более 25 км следует предусматривать и экономически обосновать возможность применения двухэтапного метода удаления отходов с использованием мусороперегрузочных станций.

### Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги.  Ее  располагают  на  расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м  от  входных  дверей  обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие асфальтовое покрытие.

### Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях,  обеспечивается  самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой   санитарной очистки, утвержденной в Миякибашевском сельсовете.  Для вывоза   отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходы промышленных предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на  специально  оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельсовета находятся в ведении сельского поселения Миякибашевский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Устройство неконтролируемых полигонов (свалок) бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места,  а  также  закапывать  их  на сельскохозяйственных полях.

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района МО Миякинский  район республики Башкирия  согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов должна осуществляться специализированным предприятием, расположенным в 1 км восточнее с. Анясево, на территории полигона ТБО, согласно схемы размещения объектов капитального строительства местного значения данного проекта (см лист 2, Графическая документация).

Расчет прогнозируемых норм образования ТБО производится на основании данных Генеральной схемы Санитарной очистки сельского поселения Миякибашевский сельсовет.

Учитывая, что крупногабаритные отходы (КГО) достигают 5 % по объему от общего количества ТБО жилого сектора, а также соотношение объемов отходов населения и организаций и учреждений (70:30), определяем объем ТБО в целом по населенным пунктам сельсовета с учетом всех поставщиков твердых бытовых отходов.

Уборка территории. Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием и модернизацией парка спецмашин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным нормам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общего пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на  места  обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололеда,   удаление  снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с  лиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

Производственные отходы. Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы» и размещаются  в  соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

4. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сельского поселения  Миякибашевский  сельсовет

4.1. Пожарная безопасность

При разработке документов территориального планирования Республики Башкортостан должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в нормах проектирования Российской Федерации.

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм:

СНиП 21-01-97*- для зданий и сооружений, проектируемых по нормативам и правилам, приведенным в соответствие с положениями СНиП 21-01-97*;

СНиП 2.01.02-85* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормам и правилам, основанным на положениях СНиП 2.01.02-85*;

в соответствии с федеральным законом "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года (действует с 1 января 2010 года);

согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для особо сложных и уникальных зданий, должны быть разработаны технические условия, согласованные с Управлением государственного пожарного надзора МЧС России.

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности ( далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- государственная противопожарная служба;

- муниципальная пожарная охрана;

- ведомственная пожарная охрана;

- частная пожарная охрана;

- добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

- организация и осуществление профилактики пожаров;

- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Существующее положение

На территории с. Киргиз-Мияки Миякинского района располагается пожарная часть (ПЧ №88), находящаяся в подчинении гарнизона пожарной охраны ГУ 16 ОФПС по РБ в с. Чишмы. Миякинский гарнизон пожарной охраны расположен в с.Киргиз-Мияки по адресу ул.Губайдуллина, 117а.

На нормативное время пребывания по техническому регламенту (10 мин – для городов, 20 мин – для сельской местности) согласно Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011) попадают все населенные пункты сельского поселения Миякибашевский сельсовет.

Согласно ст. 9 ФЗ № 100 «О добровольной пожарной охране» от 06.05.2011:

1. Подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют несение службы (дежурство) в составе гарнизона пожарной охраны и привлекаются к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в соответствии с порядком привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

2. Выезд территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ за пределы закрепленного за ними района выезда осуществляется в порядке, согласованном с учредителем (учредителями) общественного объединения пожарной охраны.

В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины, ставящие своей целью участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ соответственно на территориях городских и сельских поселений, межселенных территориях (территориальные добровольные пожарные команды или территориальные добровольные пожарные дружины) или в организациях (объектовые добровольные пожарные команды или объектовые добровольные пожарные дружины).

Задачи добровольной пожарной охраны

Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются:

1) осуществление профилактики пожаров;

2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;

3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Противопожарное водоснабжение:

Количество существующих водозаборных колонок в сельсовете - 36 шт.

Противопожарные водоемы на территории района отсутствуют. Для пожаротушения используются реки, которые необходимо оборудовать пирсами и подъездами для забора воды.

Руководителем тушения пожара при привлечении сил и средств пожарной охраны соседних гарнизонов является старшее должностное лицо местного гарнизона, если начальником УГПС или лицом, исполняющим его обязанности, руководство тушением пожара не возложено на другое лицо.

При выезде на пожары сил и средств пожарной охраны гарнизона,  начальник гарнизона обеспечивает введение в боевой расчет резервной техники с привлечением личного состава пожарных частей, свободных от несения службы.

Критически важные и потенциально опасные объекты

Критически важные объекты - объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления экономикой района и поселения, ее необратимому негативному изменению (или разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени.

Потенциально опасные объекты инфраструктуры - объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации;

Основные потенциально опасные объекты с угрозой  возникновения ЧС распределены на следующие классы:

1. Радиационно опасные объекты;

2. Химически опасные объекты;

3. Пожаровзрывоопасные и пожароопасные объекты;

4. Опасные транспортные средства;

5. Опасные технические сооружения.

Таблица 4.2

Потенциально - опасные объекты

| № п/п | Название | Юридический адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пожаровзрывоопасные объекты |
| 1 | АЗС и (склады ГСМ) | с. Анясево |
| 4 | АГРС, ГРУ, ГРП, ШРП | Населенные пункты поселения |
| 6 | Электрические подстанции: ПС – 12 110/10 кВ | с. Анясево |
| Опасные технические сооружения |
| 10 | Сельскохозяйственные объекты: СПК «Новый Мир», СПК «Урняк» | с. Новый Мир с. Анясево |

Критически важные объекты.

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 9 | Объекты ООО «БашРЭС» | Населенные пункты поселения |

Планировка и застройка территории с. Анясево сельского поселения Миякибашевский сельсовет осуществляется в соответствии с генеральным планом поселения, учитывающими требования пожарной безопасности.

К зданиям и сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей, ширина проездов составлять не менее 6 метров. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники разворотом не менее 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

    - Применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

    - Устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

    - Устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

    - Применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

    - Применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

    - Применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

    - Устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

    - Устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

    - Применение первичных средств пожаротушения;

    - Применение автоматических установок пожаротушения;

    - Организация деятельности подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения Миякибашевский сельсовет определяется исходя из условий, что время пребывания первого подразделения к месту взрыва не должно превышать 20 минут.

Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем заезд на магистральные улицы и далее на автодорогу районного значения. Здание пожарного депо оборудуют теплым гаражом для содержания в холодное время года. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

На территории поселения должны быть источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. К ним относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В поселениях с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02 - 84*(см Гл. 3, п.3.1. Водоснабжение )

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образования и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности  специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метрологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственной противопожарной службы экстремальную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем (см Гл. 4, п.4.4. Охрана и защита лесов.)

4.2. Мероприятия по защите территорий района от стихийных бедствий природного характера

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ (с ред. От 29.12. 2010 )

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасные геологические явления и процессы

Опасные геологические явления – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (землетрясение, вулканическое извержение, обвалы, оползни).

Выделение областей, районов для отдельных участков местности на поверхности земли по степени потенциальной сейсмической опасности осуществляется на базе комплексного анализа геологических и геофизических данных. По сейсмическому районированию территория Миякинского района не относится к сейсмически опасным районам.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (наводнение, половодье, паводок, затор, затопление, подтопление, сель).

Сведения по населенным пунктам, попадающим в зону затопления в весенний паводок 2012г. на реках Киргиз-Мияки, Мияки, Дема, Менеуз:

| №п/п | Населенные пункты попадающие в зону затопления | Кол-во населения (тыс.чел/ домов.) | Площадь затопления (кв.км.) | Кол-во с/х животных в зоне затопления | Объектов экономики | Места эвакуации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Кызыл-Чишма | 0,18/30 | 0,1 |  |  |  |
| 2 | с.Киргиз-Мияки | 0,03/10 | 0,1 |  |  |  |
| 3 | д.Алмалык | 0,025/10 | 0,1 |  |  |  |
| 4 | с.Ильчигулово | 0,02/6 | 0,1 |  |  |  |
| 5 | с.Миякитамак | 0,05/14 | 0,12 |  |  |  |
| 6 | с.Старые Балгазы | 0,028/10 | - |  |  |  |
| 7 | с.Менеузтамк | 0,071/23 | 0,1 |  |  |  |
| 8 | д.Исламгулово | 0,017/5 | - |  |  |  |
| 9 | д.Суккулово | 0,023/7 | - |  |  |  |
| 10 | д.Малые-Каркалы | 0,045/15 | - |  |  |  |
| 11 | д.Абишево | 0,015/5 | - |  |  |  |
| 12 | с.Садовый | 0,05/18 | 0,1 | 200 | МТФ с КРС |  |
| 13 | д.Чиряштамак | 0,015/4 | 0,2 |  |  |  |
| 14 | с.Енебей-Урсаево | 0,015/5 | 0,01 |  |  |  |
| 15 | д.Уршакбашкарамалы | 0,027/10 | 0,1 |  |  |  |

Населенные пункты Миякибашевского сельсовета не попадают в зону затопления.

Лесные пожары

По многолетним наблюдениям возможно возникновение пожаров до 15 природных пожаров в год, общей площадью до 10 га лесной территории. Исходя из среднестатистических показателей, угроза возникновения, природных пожаров в Миякинском районе ожидается в апреле, мае, сентябре и октябре. В зону действия опасных факторов природных пожаров могут попасть 3 населенных пункта – с. Анясево, д. Кашкарово, д. Урняк с числом жителей 1144 человек. Согласно Республиканской целевой программы "Охрана лесов от пожаров на 2011 - 2015 годы", утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 июня 2011 г. № 219, целью Программы является повышение эффективности охраны лесного фонда от пожаров путем осуществления комплекса организационно-технических мер и совершенствования экономической базы лесного хозяйства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного обнаружения и тушения силами наземной и авиационной охраны лесов;

- проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы мониторинга пожарной опасности в лесах;

- эффективное противодействие ухудшению экологической ситуации, связанной с лесными пожарами;

- создание материально-технической базы пожарно-технических станций республики.

Сроки реализации Программы - 2011 - 2015 годы, без деления на этапы.

Под лесным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной площади (ГОСТ 17.6.1.01-83) либо стихийное (неуправляемое) распространение огня в лесу на покрытых и не покрытых площадях, землях лесного фонда (ГОСТ 56-103-98).

Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Верховым пожаром считается лесной пожар охватывающий полог леса (древостоя). Низовой пожар - это лесной пожар, распространяющийся по лесной подстилке, опаду и нижним ярусам лесной растительности (древостоя), подлеску и подросту.

ГОСТ 17.6.1.01-83, кроме того, выделяет повальный, ландшафтный, валежный и торфяной пожары.

Повальным пожаром считается лесной пожар, охватывающий все компоненты лесного биогеоценоза.

Ландшафтный пожар - это лесной пожар, охватывающий различные компоненты географического ландшафта.

Под валежным пожаром понимается низовой пожар, при котором основным горючим материалом является древесина, расположенная на поверхности почвы.

Торфяной лесной пожар - это лесной пожар, при котором горит торфяной слой заболоченных и болотных почв.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающие воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (сильный ветер, вихрь, ураган, смерч, шквал, продолжительный дождь, гроза, ливень, град, снег, гололед, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, туман, пыльная буря, засуха, природные пожары).

4.3. Мероприятия по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера

На территории района наиболее важнейшими проявлениями стихийных бедствий техногенного характера являются аварии на основных производственных предприятиях, на трассах магистрального газопровода и газопроводов высокого и низкого давления, газораспределительных пунктов. Потенциально опасными участками являются переход магистрального нефтепровода ОАО «Уралсибнефтепровод» через реку Мияки в северной части с. Анясево.

На пересечении с основными автомагистралями:

- при авариях и взрывах на магистральных газопроводах возможно уничтожение лесных территорий и возникновение лесных пожаров на территории Национального парка «Башкирия».

- при пожаре на газораспределительных пунктах, газопроводах – в зимнее время возможно разрушение теплоснабжения большинства жилых домов района, поражения населения при взрывах газа в домах и т.д.

- при пожаре и взрыве на автозаправочных станциях население не попадает в зону поражении;

Таблица 4.4

Санитарно - защитные зоны от основных производственных предприятий и коммунальных объектов

| № п/п | Наименование и расположение предприятий | Производство | Местоположение | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующие предприятия |
| 1 | ООО «Аняс» | Сельхозпроизводство | c. Анясево | III | 300 |
| 2 | Конный двор | живоноводство | с. Анясево | IV | 50 |
| 3 | АЗС | автотранспортное предприятие | с. Анясево | IV | 100 |
| 4 | МТП | автотранспортное предприятие | Населенные пункты района | IV | 100 |
| 5 | Пилорама |  | Населенные пункты района | IV | 100 |
| Проектируемые предприятия |
| 6 | Очистные сооружения | предприятие коммунального хозяйства | с. Анясево, – расчетный срок |  | 200 |
| 7 | СТО | автотранспортное предприятие | с. Анясево | IV | 100 |

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения

- СЗЗ от кладбищ –50 метров (согласно п.6.2.9. ТСН РБ);

- СЗЗ от свалок ТБО – 500 метров (согласно п.6.4.3 ТСН РБ);

- СЗЗ от скотомогильников – 1000 метров (Согласно п.6.3.4.ТСН РБ.).

Коридоры инженерно-транспортных коммуникаций:

Границы санитарной охраны объектов газораспределительных сетей:

ГРП (типа ПГБ -6)-1,2 МПа – 15метров, ШРП -0,6 МПа – 15метров.

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП и ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения (таб. 54,  ТСН «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»);

Граница санитарной охраны газопровода высокого давления I категории – 12 метров, на основании СНиП 2.07.01-89*, табл. 14;

Граница санитарной охраны газопровода высокого давления II категории – 7 метров, на основании СНиП 2.07.01-89*, табл. 14;

Граница охраны магистрального трубопровода, согласно «Правил охраны магистральных трубопроводов», для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом видеих прокладки) устанавливаются охранные зоны составляет: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны;

Граница санитарной охраны от линий электропередач:

ВЛ 110 кВ – 20 метров, ВЛ 35кВ – 15 метров, для ВЛ 10 кВ – 10 метров. Размеры охранных зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.», М. Энергоатомиздат, 1985 г.,  СНиП 2.05.02 – 85 (п. 5.21).

Границы санитарной охраны подземных кабельных линий до 1 кВ -  1 метр с каждой стороны от крайних кабелей (на основании п.3.4.7.20 ТСН РБ).

Таблица 4.5

Пожаро - и взрывоопасные объекты

| №№ по порядку | Наименование | Вид опасного вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС Башнефтепродукт ОАО | Бензин |
| 2 | ОАО «Газ-сервис» | Хранение баллонов с газом |
| 3 | Газорегуляторные установки (ГРУ) | Газовое топливо |

Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:

- Разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

- Подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

- Своевременное обнаружение очагов опасности определение его границ, локализации и ликвидации поселений;

- Содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- Поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;

- Санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ;

- Снабжение средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

- Организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

- Устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

- Эвакуацией сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных заражений;

- Защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными веществами и бактериальными средствами.

5.  Территории, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке

Наряду с планом реализации генерального плана сельского поселения Миякибашевский сельсовет, содержащим решение и подготовке проекта правил землепользования и застройки, сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов, сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения, финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана, необходимо осветить и территориальный аспект подготовки документации по планировке территории.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий,  выделения  элементов  планировочной структуры (кварталов, микрорайонов,   иных   элементов),   установления границ земельных участков, на которых  расположены   объекты    капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для  строительства и размещения линейных объектов.

Решения о подготовке документации по планировке территории сельского поселения Миякибашевский сельсовет принимаются органами местного самоуправления. При подготовке документации по планировке  территории  может  осуществляться разработка проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

6. Основные технико-экономические показатели

Таблица 6.1

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения | га | 17518,20 | 17518,20 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда в т. ч. | -«- | 7415,0 | 7415,0 |
|  | - защитные леса |  | - | - |
|  | - эксплуатационные леса |  | 7415,0 | 7415,0 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | -«- | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | -«- | 14,0 | 14,0 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения (включая угодья, зоны специального назначения) | -«- | 9693,2 | 9688,3 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи | -«- | - | - |
| 6 | Земель обороны и безопасности | -«- | - | - |
| 7 | Земель запаса | -«- | - | - |
| 8 | Земель транспорта | -«- | 40,5 | 45,4 |
| 9 | Земель населенных пунктов | -«- | 355,5 | 355,5 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон, из них | га | 222,0/100 | 266,69/100 |
|  | с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 222,0/100 | 266,69/100 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 5,0 | 7,63 |
|  | Производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 30,0 | 30,0 |
|  | Рекреационных зон | -«- | 98,5 | 51,18 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 1.663 | 2,273 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 0,28/17 | 0,477/21 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел/% | 0,977/60,0 | 1,410/62,0 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 0,378/23,0 | 0,386/17,0 |
| 2.3 | Численность занятого населения: | тыс.чел. | 1,09 | 1,48 |
|  | Занятое в экономике население | тыс.чел/% | 0,678/62,2 | 0,922/62,3 |
|  | Незанятое в экономике население | тыс.чел/% | 0,412/37,8 | 0,558/37,7 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, в т. ч. | тыс.кв.м | 36.58 | 68,19 |
|  | с преобладанием индивидуальной застройки | тыс.кв.м /% | 33.45/100 | 68,19/100 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир и домов | кв.м/чел. | 21.20 | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 25/32 | 80/34 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 150/131 | 327/144 |
| 4.3 | Больницы – всего/1000 чел. | коек/ пос.см. | - | 11/5 |
| 4.4 | Поликлиники – всего/1000 чел. | посещений в смену | -/15 | 36/15 |
| 4.5 | Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минутнй доступности на спец. автомобиле | 1 | 1 |
| 4.6 | Магазины – всего/1000 чел. | кв.м торг.пл. | 600 | 682/300 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания – всего/1000 чел. | место | - | 91/40 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания – всего/1000 чел. | рабочее место | - | 16/7 |
| 4.9 | Дом культуры, клуб– всего/1000 чел. | мест | 250/250 | 523/230 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы – всего/1000 чел. | кв.м пл. пола | - | 45/20 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория – всего/1000 чел. | га | 0,85 | 1,8/0,7-0,9 |
| 4.12 | Пожарные депо, объект | 1 объект на 35 тыс.чел. | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус, маршрутное такси), в т. ч. |  | - |  |
|  | -внешнего транспорта | км | 30,2 | 30,2 |
|  | - транспорта сельсовета | км | 21,6 | 21,6 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 33,71 | 41,90 |
| 5.3 | Плотность внутрипоселковых дорог | км/кв.км | 4,91 | 6,04 |
| 6. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | га | 7,53 | 7,53 |