При разработке проекта использовались следующие документы:

-задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Миякинского района;

-акт обследования и выбора территории для развития поселения;

-исходные данные и технические условия республиканских и районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-ранее разработанная проектная документация.

Проект разработан на съемке, представленной администрацией МР в электронном виде. Стереотопосъемка, тахометрическая съемка выполнена в 2011 году ООО « Технология 2000» г. Екатеринбург.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-1 очередь строительства до 2022 года;

- расчетный срок до 2032 года.

Этапы работы над внесением изменений  в

генеральный план поселения.

I этап – аналитический:- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

-анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

-выявление планировочных ограничений и природных для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства , занятости, развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития сел сельсовета;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план поселения Миякибашевский сельсовет МР Миякинский район РБ является основным и главным источником для осуществления всех видов строительства и осуществления других намеченных мероприятий. Реализация проекта достигается путем систематического организационного руководства и объединения усилий многочисленных республиканских и местных государственных и общественных учреждений. Реализация проекта осуществляется на основании плана реализации, который утверждается главой местной администрации.

Постоянный контроль  за выполнением проекта позволит выявить недостатки и принимать необходимые меры к их устранению.

Основные идеи, заложенные в проектных  материалах, должны быть широко  популяризованы и известны всем ведущим строительство и заинтересованным в его осуществлении.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов, руководствоваться планировочными решениями проекта;

-при размещении промышленных предприятий размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

- обратить особое внимание  на решение природоохранных вопросов;

- регулировать развитие в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения – развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиления межселенных связей;

- администрации района решать вопросы обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечить приближение к нормам  СНиП, обеспечить максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного  культурно-бытового обслуживания и концентрацию в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений периодического пользования. Осуществлять строительство жилых домов наиболее полно отвечающих условиям жизни поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# Глава I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИЯКИБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# 1 . Природные и климатические особенности территории.

1.1. Климат

Миякинский район по климатическим условиям относится к северо-западному субрайону. Климат территории Миякибашевского сельсовета – умеренно-континентальный, теплый, несколько засушливый, характерной особенностью которого является изменчивость и непостоянство погоды в разные годы из-за резких отклонений от средних норм всех метеоэлементов: температуры, влажности воздуха, атмосферных осадков, давления, ветров, облачности и т.д. Климат характеризуется следующими основными данными: среднегодовое количество осадков 365-428 мм, максимальная скорость ветра 7,0 м/с, продолжительность туманов за год 54,8 часа.

Погода зимой характеризуется сильными устойчивыми морозами и метелями (5-14 дней в месяц), средняя многолетняя температура зимой 15-20°С (минимальная 40°С),. Нормативная глубина промерзания почвы-1,8 м. Наиболее неблагоприятными погодными условиями являются сильные морозы и снежные заносы

Весна (апрель-май) прохладная, короткая, снежный покров сходит к середине апреля, к концу мая устанавливается теплая, ясная погода.

Лето (июнь-август) теплое, осадки неустойчивые, выпадают в виде ливневых и моросящих дождей (10-14 дней с осадками в месяц, в том числе 4-11 дней с грозой).

Продолжительность зимы от 158 до 166 дней, весны от 51 до 58 дней, лета от 84 до 97 дней, осени от 64 до 68 дней.

Преобладает южное и юго-западное направление ветров.

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Раевский по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

1.Температура воздуха наиболее холодных суток,ºС

обеспеченностью 0,98 -42

обеспеченностью 0,92 -40

2.Температура воздуха наиболее холодных пятидневки,ºС

обеспеченностью 0,98 -38

обеспеченностью 0,92 -35

3.Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -22ºС

4.Абсолютная минимальная температура воздуха -45ºС

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,9ºС

6.Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,ºС, со средней суточной температурой воздуха

<0 160/-9,4

<8 208/-6,3

<10 223/-5,3

7.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 79%

8.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее холодного месяца 74%

9.Количество осадков за ноябрь-март 121мм

10.Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С 13/17

СВ 2/5

В 2/3

ЮВ 11/9

Ю 44/31

ЮЗ 18/16

З 6/11

СЗ 5/8

11.Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с

С 4,8

СВ 4,1

В 6,5

ЮВ 5,2

Ю 4,9

ЮЗ 6,1

З 4,3

СЗ 5,0

12.Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,4м/с

13.Максимальная глубина промерзания почвы

раз в 10 лет 152см

раз в 50 лет 207см

Климатические параметры теплого периода года

1.Барометрическое давление 1003,5гПа

2.Температура воздуха, ºС

обеспеченностью 0,99 +28,4

обеспеченностью 0,98 +26,8

обеспеченностью 0,96 +24,9

обеспеченностью 0,95 +24,2

3.Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +27,5ºС

4.Абсолютная максимальная температура воздуха +40ºС

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 12,5ºС

6.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 68%

7.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее теплого месяца 53%

8.Количество осадков за апрель-октябрь 299мм

9.Суточный максимум осадков 48мм

10.Средняя продолжительность охладительного периода 57 день

11.Средняя температура охладительного периода 19,3ºС

12.Минимальная из средних скоростей ветра за июль 0,0 м/с

13.Среднее число дней с росой за год 60.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раевский | -14,2 | -13,6 | -6,7 | 5,0 | 13,6 | 18,4 | 20,0 | 17,6 | 11,6 | 3,7 | -4,7 | -11,0 | 3,3 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раевский | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,1 |

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 159см, раз в 50 лет – 209см.

1.2. Рельеф. Инженерно-геологические условия

Территория Миякинского района в геоморфологическом отношении относится к Бугульминско-Белебеевской возвышенности и к Общему сырту Русской равнины. Характеризуется сильной расчлененностью овражно-балочной сети. Склоны пологие, в большинстве случаев покатые, задернованные, лишь небольшие плеши с сильно изреженной растительностью наблюдаются на террасовых участках.

Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 116м до 484м. Имеются значительные заболоченные участки.

# На территории Республики Башкортостан распространены различные по составу, происхождению, метаморфизма породы от верхнего протерозоя до кайнозоя.

# Структурно-тектонический район Юго-Восточный склон Русской платформы охватывает западную платформенную часть республики, в пределах которой располагается рассматриваемый район. Здесь распространены осадочные породы палеозоя — девонские, каменноугольные и пермские. Общая мощность палеозойских отложений составляет 3000-3500м. В литологическом отношении наибольшее развитие имеют карбонатные и терригенные отложения. К отложениям девона и карбона приурочены промышленные скопления нефти.

Естественным основанием фундаментов являются светло- коричневые суглинки, которые по степени просадочности относятся ко 2 категории.

Допускаемое напряжение 1,8кг/см2. Берега рек и ручьев – пылеватые суглинки с песками.

1.3. Гидрография

Гидрографическая сеть района представлена крупными реками Дёма, Уршак, Уязы, Мияки и их притоками.

Перечень крупных рек на территории Миякинского района составлен согласно Приложению №2 к постановлению Кабинета Министров РБ от 7 сентября 1998 года № 187

Перечень крупных рек на территории Миякинского района

| № пп | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дема | Мияки | 535 |
| 2 | Уршак | Ярмаш | 193 |
| 3 | Уязы | Дема | 82 |
| 4 | Мияки | Мияки | 49 |
| 5 | Менеуз | Киргиз-Мияки | 60 |
| 6 | Кармалка | Мияки | 16,21 |
| 7 | Кармалы | Киргиз-Мияки | 16 |
| 8 | Агумбуляк | Киргиз-Мияки | 11 |
| 9 | Серяш | Дема | 15 |
| 10 | Курмазы | Дема | 17 |
| 11 | Тимер (Сатыевка) | Дема | 12 |
| 12 | Зильдияр | Уязы | 14 |
| 13 | Качеганка | Уязы | 11 |
| 14 | Улуелг | Ярмаш | 12 |
| 15 | Малый Уршак | Уршак | 12 |
| 16 | Карамаль | Уршак | 18,6 |
| 17 | Яктыкаран | - | 13,4 |
| 18 | Кызыльюл | Уршак | 31,2 |
| 19 | Яшерган | Тятер | 11,3 |
| 20 | Киргиз-Мияки | Мияки | 25 |
| 21 | Ярат | Мияки | 4,7 |
| 22 | Булат | Киргиз-Мияки | 7,7 |
| 23 | Баллыелга | Киргиз-Мияки | 6,9 |
| 24 | Усурга | Киргиз-Мияки | 4,9 |
| 25 | Чашлома | Агумбуляк | 5,4 |
| 26 | Балакайелга | Дема | 7,6 |
| 27 | Тирянчокыр | Уязы | 3,4 |
| 28 | Слу | Уязы |  |
| 29 | Белекейелга | Уязы | 3,1 |
| 30 | Бахчевой | Зильдияр | 3,1 |
| 31 | Яшелькуль | Уязы | 1,4 |
| 32 | Шатман | Уязы | 3,7 |
| 33 | Кыжаелга | Уязы | 4 |
| 34 | Кожай | Мияки | 5,4 |
| 35 | Кармалка | Мияки | 5,3 |
| 36 | Кармалы | Киргиз-Мияки | 6,2 |
| 37 | Юргалы | Мияки | 5,1 |
| 38 | Сулла | Акбаш | 5,6 |
| 39 | Калиновский | Мияки | 5,3 |
| 40 | Ялга | Уязы | 2,8 |
| 41 | Енебей | Балакайелга | 4,5 |
| 42 | Чишма | Киргиз-Мияки | 3,6 |
| 43 | Ташишмя | Киргиз-Мияки | 3,6 |
| 44 | Кекен | Киргиз-Мияки | 6,8 |
| 45 | Шардык | Шилтарлык | 5,8 |
| 46 | Улуелга | Мияки | 8,2 |
| 47 | Курган | Менеуз | 5,8 |
| 48 | Касаелга | Мияки | 4,8 |
| 49 | Артубак | Киргиз-Куль | 3 |
| 50 | Киргиз-Куль | Карамалы | 2 |
| 51 | Борисовка | Серяш | 4,7 |
| 52 | Зирекликуль | Серяш | 2,7 |
| 53 | Рыска | Нарые | 1,9 |
| 54 | Бахчевой | Зильдияр | 3 |
| 55 | Шумаватый | Зильдияр | 2,9 |
| 56 | Янгурча | Качеганка | 3,1 |
| 57 | Ставон | Уязы | 3,5 |
| 58 | Зурурдак | Саманай | 0,8 |
| 59 | Узункул | Саманай | 1 |
| 60 | Ракай | Саманай | 1,2 |
| 61 | Казнакай | Ракай | 1 |
| 62 | Сызылкую | Курайзиляк | 3,7 |
| 63 | Курайзиляк | Уязы | 2,3 |
| 64 | Кайнугул | Уязы | 0,9 |
| 65 | Сабонай | Уязы | 1,5 |
| 66 | Карла | Уязы | 2,3 |
| 67 | Сыскан | Яшерган | 3,3 |
| 68 | Кензафар | Уязы | 0,9 |
| 69 | Кивъелга | Мияки | 1,7 |
| 70 | Сураккоран | Мияки | 1,5 |
| 71 | Туяш | Киргиз-Мияки | 1,3 |
| 72 | Ихтисад | - | 1,2 |
| 73 | Чиряш | Агумбуляк | 2,1 |
| 74 | Рей | - | 1,2 |
| 75 | Байгужи | Ярат | 0,6 |
| 76 | Сарафанка | Киргиз-Мияки | 3 |
| 77 | Буланбай | Карамалы | 2,8 |
| 78 | Коран | - | 2,2 |

По территории Миякибашевского сельского совета протекают следующие реки:

- р. Мияки, р. Юргалы, р. Глухов, р. Калиновский, р. Сулпан (Акбаш), р. Шарлык, р. Олыаелга, р.Халкэй, р. Шилтардык, р. Карнай.

На территории района имеется сотни прудов для хозяйственных нужд.

Болота, подлежащие сохранению в естественном состоянии (Согласно Приложению №4 к Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 3 июня 1989 года №134): Серям, Хади-Сам, Баязитово – I, II, III, Сябра – I, II.

Гидрогеологическая характеристика.

Территория Миякибашевского сельсовета находится в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Подземные воды содержатся почти во всех стратиграфических горизонтах от протерозойского до четвертичного возраста. Для целей водоснабжения часто используются воды 12-ти водоносных горизонтов и комплексов.

В пределах артезианских бассейнов основными являются горизонты в четвертичных (аллювиальных) и пермских (карбонатных и терригенных-карбонатных) образованиях.

1.4. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика

Сельское поселение Миякибашевский сельсовет  по характеру растительного покрова относится к подзоне южной лесостепи, к геоботаническому району дубовых лесов, и обыкновенно ковыльных и кипчаковых степей.

Леса представлены главным образом дубово-березовыми, березово-осиновыми, березовыми и дубовыми колпаками. Лесная растительность в естественном состоянии представлена лиственными лесами. Поймы рек заняты зарослями кустарников.

Пастбища занимают основное место среди суходольных угодий. Они представлены двумя группировками: разнотравно-метликовыми и разнотравно-кипчаковой.

Основными культурами на пахотных землях являются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, из технических – сахарная свекла, подсолнечник. Поля хозяйств района засорены вьюнками, желтым полевым осотом, васильком и т.д.

Отмечается неуклонное снижение разнообразия естественного травянистого растительного покрова в результате ненормированного выпаса скота. Сенокошение незначительно влияет на характер травостоя и лишь препятствует размножению кустарников. Чрезмерный выпас крайне отрицательно влияет на видовой и численный состав травостоя.

Для восстановления и поддержания высокой продуктивности луговых и пастбищных угодий необходимо применение комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических и др. мероприятий.

Климатическое районирование для летней рекреации

| Территории климатических районов | Продолжительность периода при t более 15 ºС, дни | Среднемесячная скорость ветра, м/с | Продолжительность солнечного сияния, час/месяц | Среднемесячная относительная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| более благоприятная | 90-100 | 3,0-4,0 | 290-300 | 60-70 |

Климатическое районирование для зимней рекреации

| Территории климатических районов | Продолжительность периода с температурой | Среднемесячная скорость ветра, м/с | Среднее число дней со снежным покровом | Средняя высота снежного покрова, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| благоприятная | Менее -5ºС, дни | От -5 до -15ºС, дни | 3,0-4,0 | 150-160 | 30-40 |
|  | 130-135 | 70-80 |  |  |  |

Почвенный покров сельского поселения представлен почвами черноземной степи. Наиболее распространенными являются черноземы типичные, типичные карбонатные и в меньшей степени высокощелочные.

Почвы залегающие на плоских водоразделах и склонах, подвержены водно-ветровой эрозии.

Сильная расчлененность рельефа и сплошная распаханность земель способствует развитию пыльных бурь и размыванию почвенного покрова. Почвы имеют сухой профиль. Глубина промачивания почв не превышает 40-60 см.

1.5. Особо охраняемые природные территории.

| Памятники природы и охраняемые природные территории |
| --- |
| Название, категория, год учреждения | Площадь, га | Природный район | Землепользователи | Объекты охраны | Назначение ОПТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Утвержденные особо охраняемые природные территории (заповедники, государственные природные заказники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, водоохранные зоны рек и других водоемов) |
| Кв. 10 Придемского л-ва. Памятник природы. 1985. | 100 | 7 | Миякинский л-з, Придемское л-во, кв. 10 (выд. 10) | 1. Популяция ясенца голостолбикового. 2. Типичные и эталонные широколиственно-лесные сообщества. | 1. Охрана всего природного комплекса. 2. Охрана популяции ясенца голостолбикового. |
| Водоохранные зоны | Нет данных | 6, 7 |  |  |  |
| Общая площадь по району (без водоохранных зон): 100 га (перспективная – 117 га) Водоохранные зоны не спроектированы. |
| 2. Проектируемые особо охраняемые природные территории |
| Популяция гладиолуса тонкого у с. Ерлыково. Памятник природы. | 17 | 6 | К-з Дружба | 1. Популяция гладиолуса тонкого в сообществах влажных лугов. | 1. Охрана популяции гладиолуса тонкого и его местообитаний. 2. Проектируемый памятник природы. |
| Общая площадь по району: (памятник природы) -17 га |
| 3. Защитные леса ГЛФ (запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса) |
| Запретные полосы лесов по берегам рек | 4954 | 6, 7 | Миякинский л-з | 1. Леса, имеющие защитное значение | 1. Водоохранно-защитное назначение. |
| Лесохозяйственная часть лесов зеленой зоны | 5401 | 6 | Миякинский л-з | 1. Леса, имеющие защитное и рекреационное значение | 1. Санитарно-гигиеническое, рекреационное, водоохранно-защитное и хозяйственное назначение. |
| Защитные полосы лесов вдоль автодорог | 189 | 6 | Миякинский л-з | 1. Леса, имеющие защитное значение | 1. Защитное назначение. |
| Другие защитные леса | 7698 | 6, 7 | Миякинский л-з | 1. Леса, имеющие защитное значение | 1. Почво-полезащитное назначение. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитные сельские леса | 3945 | 6, 7 | Башкирское управление сельскими лесами | 1. Леса, имеющие защитное значение | 1. Почво-полезащитное назначение. |
| Общая площадь по району: 22187 га |
| 4. Ценные природные территории, перспективные для учреждения различных категорий ОПТ |
| Долина р. Уязы с прилегающими степными склонами. | 5000 | 6 | К-зы: Урал, Октябрь, Правда, Урожай, Динамо, 5- лет Октября, Чулпан, Восток. | 1. Долинные и степные комплексы с высоким биоразнообразием. 2. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений (ковыль Коржинского, ковыль Лессинга, рябчик русский, гвоздика иглолистная, копеечник крупноцветковый, астрагал Гельма, флокс сибирский и др.). | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водного режима и санитарного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования водоохранной зоны и, на особо ценных участках, малых ООПТ. 5. Значение экологического коридора. |
| Долина р. Демы. | 10900 | 6, 7 | К-зы: Большевик, Комсомол, им. Крупской, Дема, Кызыл Байрак, Башкортостан. С-з Миякинский | 1. Долинные природные комплексы с высоким биоразнообразием. 2. Местообитания фоновых (зимние стоянки лосей) и редких видов животных и растений. 3. Популяции ценных ресурсных растений (ландыш майский, жостер, крушина, и др.). | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водного режима и санитарного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования водоохранной зоны. 5. Значение экологического коридора. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долины рр. Мияки и Киргиз-Мияки. | 3010 | 6, 7 | К-зы: Комсомолец, им. Крупской, Восток. С-з Миякинский | 1. Долинные и степные комплексы с высоким биоразнообразием. 2. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений (житняк ломкий, астрагал Гельма, астрагал скальный, копеечник крупноцветковый, полынь солянковидная и др.). | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водного режима и санитарного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования водоохранной зоны и малых ООПТ на особо ценных участках (эталонные степи, местообитания редких видов). 5. Значение экологического коридора. |
| Сатыевская лесостепь. | 1600 | 6 | К-з Урожай, Миякинское л-во, кв. 52, 62. | 1. Лесостепные природные комплексы с высоким биоразнообразием. 2. Типичные сообщества степной растительности и лесов. 3. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений (ковыль опушеннолистный, ковыль перистый, чина Литвинова и др.) | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки, рубки реконструкции), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Территория перспективная для проектирования заказника. 4. Значение экологического коридора. |
| Октокаранская степь. | 800 | 6 | К-з Кызыл Байрак | 1. Долинные и степные природные комплексы с высоким биоразнообразием. 2. Типичные сообщества степной растительности. 3. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений (ковыль Коржинского, копеечник крупноцветковый, астрагал Гельма и др.) | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Территория перспективная для проектирования заказника. 4. Значение экологического коридора |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карамалинская степь. | 1000 | 6 | К-з Ленинский путь | 1. Степные природные комплексы с высоким биоразнообразием. 2. Типичные сообщества степной растительности. 3. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений (ковыль Коржинского, копеечник крупноцветковый, полынь солянковидная и др.) | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Территория перспективная для проектирования заказника. 4. Значение экологического коридора. |
| Миякинская лесостепь. | 1070 | 6 | К-з Комсомолец. Придемское л-во, кв. 20, 22. | 1. Лесостепные природные комплексы с высоким биоразнообразием. 2. Типичные сообщества степной растительности и лесов. 3. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений (эфедра двухколосковая, тонконог жестколистный, гвоздика иглолистная, астрагал скальный, копеечник крупноцветковый и др.) | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки, рубки реконструкции), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Территория перспективная для проектирования заказника. 4. Значение экологического коридора |
| Айрыкульско-Кызылюлский экологический коридор. | 1000 | 7 | С-з Миякинский. К-з Ленинский путь | 1. Лугово-степные природные комплексы с большой экологической значимостью (экологический коридор между рр.Уршак и Сухой Кызыл). 2. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений (ковыль Коржинского, ковыль перистый и др.) | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Территория перспективная для проектирования заказника. 4. Значение экологического коридора |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акбаш-Нарыский экологический коридор. | 2500 | 7 | К-зы: Большевик, Новый мир. С-з Миякинский | 1. Лугово-степные природные комплексы с большой экологической значимостью и с высоким биоразнообразием. 2. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений (копеечник Гмелина, к. крупноцветковый, эфедра двухколосковая и др.). | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водности и санитарного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования заказника. 5. Значение экологического коридора |
| Демско-Менеузский экологический коридор. | 760 | 6 | К-з Дема | 1. Долинные и степные природные комплексы большого экологического значения и с высоким биоразнообразием. 2. Местообитания фоновых и редких видов животных (зимородок) и растений (ковыль Коржинского, ковыль перистый, копеечник крупноцветковый и др.) | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водного режима и санитарного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования заказника. 5. Значение экологического коридора |
| Общая площадь по району: 27640 га |
| Статистика площадей СОПТ по Миякинскому району 1. Общая площадь классических ООПТ (памятник природы -1) – 100 га (перспективная – 117 га) 2. Спроектированные водоохранные зоны – не спроектированы 3. Зеленые зоны – 5401 га 4. Округа санитарной охраны – нет 5. Общая площадь всех ООПТ – 5501 га (перспективная площадь – 5518 га) 6. Запретные полосы лесов и особо защитные участки леса – 16786 га 7. Общая площадь существующей сети ОПТ – 22287 га 8. Общая площадь проектируемых ООПТ (памятник природы –1) – 17 га 9. Суммарная площадь существующей сети ОПТ и проектируемых ООПТ – 22304 га 10. Общая площадь ценных природных территорий (перспективная зона проектирования) – 27640 га 11. Общая площадь перспективной площади СОПТ (без вычета совмещенных площадей) – 49944 га |

По материалам Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республики Башкортостан.

1.6. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы представлены полезными ископаемыми - нефть, строительное сырье.

Промышленная нефтеносность района связана с нефтегазоносными структурами Южно-Татарского свода. В пределах территории находятся крупные и средние месторождения нефти:

- Кочегановское,

- Янгурчинское;

- Орловское;

- Каменское;

- Сатаевское;

- Шафрановское;

- Исламгуловское;

- Черниговское.

Нефтяные месторождения разрабатываются ОАО АНК «Башнефть».

Твердые полезные ископаемые на территории района представлены минеральным сырьем местного значения (строительные материалы такие, как песчано-гравийная смесь, кирпичные глины и др.)

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых

на территории Миякинского района

| № п/п | Название | Полезное ископаемое | Общая площадь, га | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демское | песчано-гравийная смесь | 64 |  |
| 2 | Мияки-Тамакское | песчано-гравийная смесь | 12 |  |
| 3 | Ново-Ишлинское | песчано-гравийная смесь | 7 |  |
| 4 | Тамьяновское | известняк | 7 |  |
| 5 | Балгазинское | кирпичные глины | 22 |  |
| 6 | Кызыл-Чишминское | кирпичные глины | 16 |  |
| 7 | Башировское | известняк | 15 |  |
| 8 | Мияки-Тамакское | известняк, пескострой | 15 |  |
| 9 | Уршакбашкарамалинский | песчано-гравийная смесь |  |  |
| 10 | Тайкай – Гайнайский | песчано-гравийная смесь |  |  |
| 11 | Алмалыкский |  |  |  |

1.7. Земельные ресурсы.

Общая площадь территории района составила 205128 га.

Территории покрытые лесами составляют 35334 га или – 17,2% от общей площади.

Сельхозугодия занимают 153838 га или более 70% земель района, из них пашни – 83379 га, сенокосы – 17778 га, пастбища – 52485 га, многолетних насаждений – 196 га.

Распределение земельного фонда по категории в га.

| № | Наименование | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 162164 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 6650 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и пр. | 1087 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 10 |
| 5 | Земли лесного фонда | 34794 |
| 6 | Земли водного фонда | 283 |
| 7 | Земли запаса | 140 |
|  | Итого земель в административных запасах | 205128 |

Распределение земель района по формам собственности землепользователей.

| № | Землепользователи | Общая площадь, га | В том числе по формам использования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В собственности граждан, га | В муниципальной и государственной собственности, га |
|  |  |  |  | Всего | На праве пользования | В аренде |
| ОРГАНИЗАЦИИ, всего | 131316 |  | 72565 | 16868 | 55697 |
| 1 | Хозяйственные товарищества | 72380 |  | 39671 |  | 39671 |
| 2 | Производственные кооперативы | 48527 |  | 27051 | 16868 | 10183 |
| 3 | Государственные и муниципальные унитарные сельскохозяйственные предприятия | 10366 |  | 5800 |  | 5800 |
| 4 | Прочие | 43 |  | 43 |  | 43 |
| ГРАЖДАНЕ, всего | 37267 | 1491 | 35760 | 27646 | 7209 |
| 1 | КФХ | 6913 |  | 6913 |  | 6138 |
| 2 | Личные подсобные хозяйства | 3210 | 1491 | 1719 | 1681 | 37 |
| 3 | Служебные наделы | 335 |  | 335 | 335 |  |
| 4 | Огородники | 201 |  | 185 | 173 | 12 |
| 5 | Выпас скота и сенокошение | 26337 |  | 26337 | 25457 | 851 |

1.8. Лесные ресурсы.

Миякинский район относится к Альшеевскому лесничеству. Лесохозяйственный регламент лесничества был разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ЛК РФ)и приказом Министерства природных ресурсов от 19 апреля 2007 года № 106 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроки их действия и порядка внесения в них изменений». (Составление лесохозяйственного регламента выполнено филиалом ФГУП «Рослесинфорг», «Поволжский Леспроект», действующим на основании Положения о филиале, утвержденного приказом ФГУП «Рослеинфорг» 25.06.2007г, №91).

Лесистость Миякинского района составляет 18,2%. В районе находится Миякинское (12447 га), Миякибашевское (10560 га), Придемское (11786) участковые лесничества. Площадь лесов составляет 34793 га.

Леса, расположенные на землях лесного фонда Альшеевского лесничества, подразделяются на защитные и эксплуатационные леса. Резервные леса в Миякинском районе не выявлены.

# Глава II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

2. Экологическая оценка района.

2.1. Состояние воздушного бассейна.

В последние годы, за счет экономии топлива и своевременного ремонта и реконструкции котлов и отопительных систем наблюдалось снижение общего количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Так в 2009 году снижение этого показателя составило 54 %. При росте производства на 2010-2013 годы прогнозируется увеличение объемов выбросов, так как объемы инвестиций на воздухоохранные мероприятия не обеспечивают сокращения выбросов, а лишь позволят сдержать резкое их увеличение.

2.2. Состояние поверхностных и подземных вод.

Водопотребление, сброс загрязняющих сточных вод, объемы оборотного и последовательного использования воды в 2009 году остались практически на уровне 2008 год. В перспективе при позитивном развитии производства в районе прогнозируется увеличение объемов водопотребления, оборотного и последовательного использования воды и стабилизации объема сброса сточных вод на уровне 0,50 до 0,60 млн.куб.м.

Данные государственного доклада Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2009 году» (Уфа 2010).

Река Мияки - небольшой приток р. Демы. На качество воды влияли сточные воды ОАО «Миякимолзавод».

В 2009 году по характеризуемому комплексу веществ отмечается рост загрязненности воды по среднему коэффициенту комплексности с 30 до 35% при снижении по максимальному Кк с 64 до 46% и значению УКИЗВ до 4,24. По-прежнему качество воды оценивалось 4-ым классом разряда «а» («грязная»). Нефтепродукты, соединения меди и железа возросли по среднему уровню с 4 до 6 ПДК, с 1 до 5 ПДК и с 3 до 4 ПДК, максимальному с 16 до 19 ПДК, с 5 до 16 ПДК и с 9 до 17 ПДК, повторяемостью случаев превышения нормативов в 100, 71 и 43% проб соответственно. Возросло до 2 ПДК содержание органических веществ (ХПК) и соединений никеля, с максимальными 4 и 8 ПДК, повторяемостью превышений ПДК в 71 и 29% соответственно. Ниже нормы наблюдались соединения азота и цинка. Снизился природный фон по ионам сульфата до ПДК, нарушения нормативов до 2 ПДК отмечены в 71% проб.

2.3 Состояние почвенного покрова.

Основные показатели социально-экономического развития по муниципальному району Миякинский район по данным отдела экономики и природопользования администрации.

| Показатели | единица измерения | отчет | оценка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Инвестиции, предусматриваемые на природоохранные мероприятия, за счет всех источников финансирования: |  | 110,3 | 72 | 71,8 |
| отчет в действ. ценах соотв.лет прогноз в ценах 2010 года | млн.руб. |  |  |  |
| из них за счет: |  |  |  |  |
| средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| отчет в действ. ценах соотв.лет прогноз в ценах 2010 года | млн.руб. | 10,8 |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| а) сохранение и повышение плодородия почв, приобретение минеральных удобрений | млн.руб. | 8,3 |  |  |
| средств республиканского бюджета и местных бюджетов |  |  |  |  |
| отчет в действ. ценах соотв.лет прогноз в ценах 2010 года | млн.руб. | 20,8 | 0 | 0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| а) сохранение и повышение плодородия почв, приобретение минеральных удобрений | млн.руб. | 11 |  |  |
| cобственных средств предприятий, включая привлеченные, и иных внебюджетных источников |  |  |  |  |
| отчет в действ. ценах соотв.лет прогноз в ценах 2010г. | млн.руб. | 78,7 | 72 | 71,8 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| а) сохранение и повышение плодородия почв, приобретение и внесение минеральных и органических удобрений | млн.руб. | 60,5 | 54,1 | 52,5 |
| б) охрана и воспроизводство биоресурсов, лесопасадка, озеленение | млн.руб. | 5,2 | 6,1 | 7 |

2.4. Санитарная очистка территорий.

Перечень организованных свалок Миякибашевского сельсовета.

| № | Местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Миякибашевский сельсовет |  |
| 1 | д.Новый мир | 2,0 |
| 2 | д.Кашкарово | 0,8 |
| 3 | д.Днепровка | 0,5 |
| 4 | д.Урняк | 2,5 |
| 5 | с.Анясево | 5,0 |
| 6 | д. 2-е Миякибашево | 2,5 |

В Миякинском районе управляющая компания ООО «Жилищник» обслуживает 50 многоквартирных домов, на их территории находится 16 площадок с установленными контейнерами для сбора мусора.

Очистка контейнеров от бытового мусора производится ежедневно, для этих целей был приобретен мусоровоз.

В летнее время производится обезжиривание контейнеров.

Площадь Миякибашевского скотомогильника 0,05 га.

ГЛАВА III. ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУРА.

3. История.

3.1. Краткая историческая справка.

Одним из первых российское подданство приняло племя Мин, которое занимало очень большую территорию в западной части современного Башкортостана. Владения минцев простирались от левобережья нижнего течения реки Кама, занимали весь бассейн реки Дёма и достигали реки Мияки в её нижнем течении, перехватывая часть территории нижнего течения реки Караидель.

Племя мин пришло на территорию западного Башкортостана во времена завоевательных походов Чингизхана на Запад в начале XIII века и состояло из разных по происхождению родов. Родоначальник минцев- Санаклы, прозванный «Урдачбием с тысячью колчанов», был одним из правителей в Мавераннархе ( государство на реке Сыр-Дарья). Можно предположить, что Санаклы стоял во главе тысячи (мен). Войско его могло называться Мен садаклы орда- Урда (войско) с тысячью стрелами из лука. С течением времени слово «урда» в воспоминаниях народа превратилось в Урдач, а имя санаклы-хана постепенно было забыто. Уже поселившись на территории Башкирии, минцы присвоили своему родоначальнику вместо титула «хан» титул «бий» (князь). Так постепенно в преданиях родилось новое имя — Мен садаклы Урдач-бий.

Во второй половине XIV века, в период правления Тамерлана, часть тюрко-язычных родов, подвластных ранее хану Санаклы, вместе с войском Тимура или до него перекочевали в приуральские степи, где надолго сохранили свое старое название «менле» (тысячники). Более того, Менле стало названием для обширного союза родов, занявших долину реки Дёма.

После распада Золотой Орды в конце XIV века на ее развалинах образовалось несколько самостоятельных ханств — Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское, и в 1391 году- Ногайская Орда во главе с Идегеем- предводителем племенного союза Мангыт (другое название Мин). Столицей Ногайской Орды стал город Сарайчик на реке Яик. Большая часть современного Башкортостана входила в Ногайскую Орду.

После завоевания Казанского ханства Иваном IV в 1552 году позиции русского правительства на Востоке усиливалась. В середине XVII века (1640 годы) Ногайская Орда перестала существовать. Племена, постепенно выходившие из-под власти от власти правителей Ногайской Орды, в том числе минцы, оказались перед выбором: перейти в подданство к усиливающемуся Русскому государству или же оставить родину и уйти к ногайцам на Северный Кавказ.

Минцы выбрали первый путь- в союзе с юрматынцами и другими племенами вступают в открытую борьбу с ногайцами. В процессе

После смерти Ивана Грозного в русском государстве наступают трудные времена. И только с избранием на царство новой династии Романовых и последующим укреплением центральной власти руки Москвы дошли до упорядочения дел в управлении башкирским краем.

Для того, чтобы подвластные племена исправно платили ясак государству, необходимо было узаконить, оформить юридически земельные права местного населения. Поэтому сыновья Канзафар-бия предприняли шаги в этом направлении.

«Козябахты, Дистан, Кодабахты, Кодаш князь и четыре сына Чублюка (родственника Каназафар-бия) — Яик-Субы, Кадыр-субы, Минли-Субы и Идиль-Субы, а также Уразлы Урманов, Аккунды Акманов (сын мурзы), Мамбеткул Теникеевм — 11 человек разделили данную им от великого государя жалованную землю...»

Этот юридический документ был оформлен в Москве за подписью царя Алексея Михайловича 9 февраля 1671 года. За эту вотчину минцы всей волостью платили в казну ясак в размере 171 куницы (сусар) и 18 батманов (144 пуда или 23 центнера) меда. Текст этой грамоты хранится в Российском Государственном архиве Древних Актов. Ф. 1324. опись 1. дело 1007. листы 35-36.)

В приведенном документе четко обозначены границы владений каждого из 11 родов Минской волости. Владения каждого из участников раздела земель получили статус административной единицы- волость, каждая — со своим названием. Так, по Уфимскому уезду: земли, полученные Козябахты, стали называться Минской волостью., владение Дистана (предок жителей деревни Каркали и соседних с ней деревень в Миякинском районе) — Сара(й)ли-Минской, владения Ходай бахты — Чуби(Суби)-Минской, владения Кодаша — Урашак Минской.

По Белебеевскому уезду 8-й род Мнли -Сыбы назывался Кульили-Минской волостью, 10-й род Мамбеткула Теникеева — Илькаль (Иликей)- Минская волость.

Как было отмечено, одним из условий вхождения башкир в состав Русского Государства была военная служба.

В 1754 году Указом Правительствующего Сената башкиры стали переведены в полувоенное состояние (как и русское казачество), им была вменена в обязанность только военная служба, отменена уплата ясака (дани).

В 1798 году, стремясь найти дешевое средство для усиления своих пограничных укреплений, государство установило систему военной администрации среди башкир. Таким образом, башкирские племена и иррегулярные военные соединения, созданные для поддержки правления России, стали известны как «Башкирское войско», а позже — Башкирско-Мещарское войско.

Башкирское население минских волостей было включено в 11-й и 12-й кантоны, а мещаряки — 5-й, тептяри Мензелинского уезда — в команды. Начальником 12-го кантона до 1818 года было Абдей Юмаголов - поручик (проживал в деревне Ибраево). Кантоны делились на юрты с порядковыми номерами. Контора — штаб-квартира 12-го кантона находились в деревне Чебенлы (ныне в Альшеевском районе).

В соответствии с новой организацией, башкиры помогли в укреплении Оренбургской пограничной линии, простиравшейся на 1780 верст с юга Сибири вдоль Тобола, затем вдоль Урал-реки к городу Гурьеву на Каспийском море, разделенных на 5 династий. Воины 12-го кантона несли службу на 2-й дистанции (от Верхнее уральска до Орской крепости). Башкиры в большом количестве приняли участие в войнах России с Наполеоном и превосходно проявили себя.

Башкирские воины были вооружены копьями, саблями, ружьями и луками со стрелами, которые приобретались за счет общества. Общества снабжало их также одеждой и двумя лошадьми — строевой и вьючной. Снаряжение воина обходилось обществу от 25 до 37 копеек серебром с души и целиком ложилось на плечи населения.

В 1865 году Государственный Совет ( Российской империи) упразднил кантонное управление над башкирами и утвердил создание Уфимской губернии.

Исторически сложившиеся общинно-родовые волости минцев были включены в территориально-административные волости Белебеевского уезда: Альшеевскую, Ильчигуловскую и Казангуловскую. В состав новых волостей вошли деревни с населением всех сословий и национальностей.

Зильдияровская волость состояла из сельских обществ, из них: Азнаевское с.о. - деревни Азнаево, Сафарово, Туксанбаево, Ново-Казангулово, Габрашитово, Биккулово, Аитово, Дюсяново(1879);

Из этих волостей свое историческое название до 13 апреля 1923 года сохраняла только Илькульманская с центром в д.Азнаево, которая до 15 декабря 1924 г. была включена в состав Зильдяровской волости с центром в деревне Зильдярово Белебеевского кантона Башкирской АССР.

С 20 августа 1930 года, в связи с созданием новых административно-территориальных единиц — районов, исторические минские волости вошли в состав Альшеевского, Бижбулякского, Миякинского, Давлекановского, Чишминского, Иглинского и Нуримановского районов Башкирской АССР.

Среди созданных 20 августа 1930 г. 48 районов республики был и Киргиз-Миякинский, с 1940 г.-просто Миякинский.

В результате длительного исторического, социально-экономического развития Башкортостана в составе Российского государства в жизни башкирского народа произошли коренные изменения: регион к началу XX века стал многонациональным, судьбы башкир и других народов тесно переплелись.

ГЛАВА IV. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

4.1. Археология

На территории Миякинского района Республики Башкортостан на сегодняшний день известно о 63 памятниках археологии (см. приложение 1). Из них 19 поставлены на государственную охрану, а оставшиеся 44 относятся к категории выявленных в границах муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, относятся к погребальным памятникам, известно о 14 одиночных курганах, 21 курганной группе, 7 могильниках. К памятникам бытового типа относятся 3 поселения, 3 селища и 11 стоянок. Также на территории района зафиксированы случайные находки в дер. Ильчигулово, находка каменного топора в каменоломнях совхоза «Мияки».

Предварительное картографирование памятников указывает на несколько участков, характеризующихся высокой концентрацией археологических объектов:

1) Бассейн реки Уязы;

2) Бассейн реки Дема;

3) Бассейн реки Мияки.

Расположение памятников, время их открытия и последующего мониторинга свидетельствует о крайне неравномерном археологическом обследовании территории Миякинского района. Так центральная и северо-восточная часть района не исследованы. Полномасштабные (сплошные) археологические разведки в Миякинском районе не проводились. Однако, выделенные зоны с высокой насыщенностью археологическими объектами, указывают на высокий историко-культурный потенциал рассматриваемого муниципального района. На территории Миякибашевского сельсовета памятники археологии не выявлены.

4.2. Памятники архитектуры

На запрашиваемых территориях Миякинского района имеется ряд памятников истории архитектуры — 10 объектов: 2 объекта, стоящие на государственной охране (1 памятник искусства, 1 могила) и 8 выявленных объектов культурного наследия (выявленные: 5 памятников истории и архитектуры, 1 могила, 1 памятник искусства, 1 памятное место), которые согласно федеральному Закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и

Согласно Закону республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.2005 г. № 224-3 памятники истории и культуры подлежат государственной охране.

На территории Миякибашевского сельсовета памятники архитектуры не выявлены.

ГЛАВА V. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория поселения Миякибашевский сельсовет расположена в восточной части территории Миякинского района Республики Башкортостан.

Село Анясево –центр сельского поселения. Через него, осуществляяется связь с районным центром Киргиз-Мияки и соседним Стерлибашевским районом РБ.

Планировочным каркасом сельского поселения Миякибашевский сельский совет является дорога Киргиз-Мияки – Стерлибашево и река Мияки, вдоль которой также сформировались населенные пункты.

В настоящее время сеть поселений Миякинского района отражает общий характер развития территории и в значительной степени свидетельствует об уровне освоения различных ее частей. Из-за природных условий, холмистого рельефа местности, существующие направления сохранят свое значение и в перспективе. Наиболее высокая плотность населения и значительная плотность дорог останется в центральной части  Миякибашевского района.

Градостроительная ситуация поселения Миякибашевский сельсовет, его местоположение между двумя крупными урбанизированными направлениями создает условия для формирования «зоны роста». А для планировочной организации территории поселения вывод о его выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности проектируемой территории муниципального образования поселения Миякибашевский сельсовет, где возможно формирование зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие поселения Миякибашевский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организация единого экологического каркаса;

- создание единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах Миякибашевского сельского Совета расположено 9 населенных пунктов, из которых с. Анясево является самым крупным,    1 поселок – Новый Мир средним, остальные - малые.

Cело Анясево (Миякибашево) – административный центр сельского Совета с населением 989 человек, расположено в южной части территории сельского поселения в 52 км от ближайшей ж/д станции Аксеново и в 13 км от районного центра – с. Киргиз-Мияки.

Существующее водоснабжение – централизованное (из водозаборных скважин); теплоснабжение культурно-бытовых и производственных объектов – встроенные электрокотлы, для жилой застройки – газовое; канализация – выгребные ямы.

Деревня Новый мир расположена в северной части сельского поселения, в 15,5 км от административного центра сельского поселения. Население – 347 человека.

Водоснабжение – из водозаборных скважин; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение – газовое, встроенные электрокотлы.

Деревня Днепровка расположена в 13 км от административного центра. Население – 90 человек.

Водоснабжение –из шахтных колодцев; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение: для жилой застройки – газовое, для учреждений культурно-бытового назначения – от индивидуальных источников, для производственных объектов – от встроенных электрокотлов.

Деревня Кашкарово расположена в 7,2 км на северо-востоке от центра сельского поселения с. Анясево. Население – 65 человек.

Транспортная связь – по проселочной  дороге.

Водоснабжение – из шахтных колодцев; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение – для жилой застройки – газовое, для культурно-бытовых и производственных зданий – от индивидуальных теплоисточников.

Деревня 2-е Миякибашево расположена в 11,5 км от административного центра. Население – 60 человек.

Водоснабжение –из шахтных колодцев; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение: для жилой застройки – газовое, для учреждений культурно-бытового назначения – от индивидуальных источников, для производственных объектов – от индивидуальных теплоисточников.

Деревня Максимовка расположена в 18,3 км от административного центра. Население – 1 человек.

Водоснабжение –из шахтных колодцев; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение: для жилой застройки – печное.

Деревня Николаевка расположена в 17,5 км от административного центра. Население – 17 человек.

Водоснабжение –из водозаборных скважин; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение: для жилой застройки – газовое.

Деревня Новоалексеевка расположена в 7,3 км от административного центра. Население – 4 человека.

Водоснабжение –из шахтных колодцев; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение: для жилой застройки – газовое.

Деревня Урняк расположена в 4,8 км от административного центра. Население – 90 человек.

Водоснабжение – из шахтных колодцев и из водозаборных скважин; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение: для жилой застройки – газовое, для учреждений культурно-бытового назначения – от индивидуальных источников, для производственных объектов – от индивидуальных теплоисточников.

ГЛАВА VI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

6.1. Демографическая структура населения

В сельском поселении Миякибашевский сельсовет насчитывается 9 населенных пунктов. Постоянное население на 01 января 2012г. составляет 1663 человека. Численность населения в районе увеличивается от переписи до переписи, хотя не очень значительно.

В общей численности населения доля моложе трудоспособного населения уменьшается, а доля трудоспособного – увеличивается. Причиной является то, в миграционном приросте преобладает молодежь, возвращающаяся в свой район после окончания учебы.

Это характерно и для поселения Миякибашевский сельсовет.

Динамика населения Миякибашевского сельсовета

Таблица IV.2

| Общие демографические показатели, чел. |
| --- |
| 2002г. | 2010г | 2012 |  |
| 1738 | 1531 | 1663 |  |

Согласно переписи 2002 г. преобладающая национальность – башкиры (44,4%).

Возрастная структура населения Миякибашевского сельсовета

Таблица IV.3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего)* чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети от 0-15 лет (чел.) | Пенсио-неры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | С.Анясево | 989 | 598 | 173 | 218 |
| 2. | Д.Новый мир | 347 | 208 | 60 | 78 |
| 3. | Д.Днепровка | 90 | 37 | 9 | 16 |
| 4. | Д.Кашкарово | 65 | 37 | 10 | 17 |
| 5. | Д.2-е Миякибашево | 60 | 37 | 9 | 16 |
| 6. | Д.Максимовка | 1 | - | - | 1 |
| 7. | Д.Николаевка | 17 | 6 | 5 | 6 |
| 8. | Д.Новоалексеевка | 4 | - | - | 4 |
| 9. | Д.Урняк | 90 | 54 | 14 | 22 |
|  | Итого: | 1663 | 977 | 280 | 378 |
|  |  | 100% | 60% | 17% | 23% |

* Данные получены в Администрации сельского поселения Миякибашевский сельсовет.

Состав населения поселения характеризуется небольшой диспропорцией в соотношении полов в пользу женщин, где показатель долевого перевеса составляет 1,1. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смертности у лиц мужского пола (Табл. IV.4).

Половая структура населения Миякибашевского сельсовета

Таблица IV.4

| Всего населения | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| 1663 чел. | 779 чел. | 884 чел. |
| 100 % | 46,8 % | 53,2 % |

Средний размер семьи по сельсовету составляет 3,06 человека, многодетные семьи – около 6 % от всего населения (Табл. IV.5).

##### Семейный состав населения Миякибашевского сельсовета

Таблица IV.5

| Всего (чел.) | Одиночки (чел.) | Число семей | в том числе: | Средний размер семьи (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полные семьи | Неполные семьи | Многодетные семьи |  |
| 1663 | Нет инф. | 543 | Нет инф. | Нет инф. | 32 | 3,06 |

Перспективная численность населения

Прогноз численности населения осуществлен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого поселка.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

-  разработан проектный план градостроительного развития территории поселения;

-  определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

-  определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

-  определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

-  произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

Предполагая, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического притока, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. Расчет возрастной структуры населения для проектной численности (2273 чел.) представлен в таблице IV.6.

В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Возрастная структура населения                                                                                                                                                                            Таблица IV.6

| Возрастные группы | Современное состояние* | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % |
| Численность населения, всего | 1,663 | 100,0 | 2,273 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  | 21,0 |
| Моложе трудоспособного возраста | 0,28 | 16,7 % | 0,477 |  |
| В трудоспособном возрасте | 0,977 | 58,7 % | 1,410 | 62,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 0,378 | 24,6 % | 0,386 | 17,0 |
| *Данные получены в Администрации сельского поселения Миякибашевский сельсовет. |  |

В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу.

6.2.   Трудовые ресурсы и занятость населения

Трудовые ресурсы (экономически активное население). Основную возрастную группу трудовых ресурсов Миякибашевского сельского Совета составляет  население в трудоспособном возрасте.  Дополнительным  резервом  трудовых  ресурсов являются пенсионеры по возрасту,  продолжающие  трудовую  деятельность.    В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозной возрастной структуры населения. Ожидаемая величина трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 1.480 тысяч человек (Табл. IV.7).

Оценка трудовых ресурсов

Таблица IV.7

| Категория населения | Современное состояние* | Расчетный срок** (2032г.) |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | %% | тыс. чел. | %% |
| Численность населения, всего | 1,663 | 100,0 | 2,273 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 0,977 | 58,75 | 1,364 | 60,0 |
| Работающие лица старших возрастов | 0,113 | 6,8 | 0,116 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1,09 | 65,5 | 1,48 | 65,11 |
| из них: |  |  |  |  |
| 1. Занятое в экономике население | 0,678 | 62,2 | 0,922 | 62,3 |
| 2. Незанятое в экономике население | 0,412 | 37,8 | 0,558 | 37,7 |

* и ** Данные подсчитаны пропорционально данным по Миякинскому району РБ.

Из общего количества трудовых ресурсов исключается часть трудоспособного населения, не участвующего в хозяйственной деятельности (неработающие инвалиды и пенсионеры, получающие пенсию на льготных условиях,  учащиеся  с отрывом от производства, население занятое домашним и личным подсобным хозяйством, военнослужащие, лица не занятые трудовой деятельностью, безработные), величина которых  определена  эмпирическим  путем  и  на  расчетный срок ориентировочно принята на уровне 20 %.

В настоящее время трудовые ресурсы поселения составляют 1090 человек или 65,54 % от численности постоянного населения. Численность населения поселения занятого в экономике составляет 678 человек (без учета трудовой маятниковой миграции) или 40,77 % от численности постоянно проживающего населения.

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

Для обеспечения полной занятости населения в поселении необходимо иметь в перспективе около 0,244 тыс. рабочих мест.

# 6.3. Рекреационно-строительный потенциал

Миякинский  район, расположенный в юго-западной части республики, представляет собой территорию, обладающую значительным рекреационным потенциалом.

# ГЛАВА VII . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО - ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

# 7.1. Основные положения организации пространственной среды

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ основной целью развития поселения Миякибашевский сельсовет является создание комфортной среды обитания градостроительными средствами. Ее достижение основывается на следующих положениях:

-    создание  условий  реализации  возможностей  поселения  стать  социально-культурным высокоразвитым поселением, инфраструктурным, рекреационным, туристически  базовым и транспортно-технологическим региональным  подцентром  Миякинского  района;

-   существующее поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

-    особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

-    формирование масштабной поселению жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

-    повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

-     развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов поселения;

-     обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

-      улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда и комплексности жилой среды, с учетом роста жилобеспеченности к 2032 г. – в среднем до 30 м2 на человека;

-     комплексное благоустройство, озеленение территорий поселения.

Реализация мероприятий этих положений по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Учет доступности для маломобильных групп населения

При проектировании, строительстве  и  реконструкции  зданий  и  сооружений, доступных всем маломобильным группам населения поселения Миякибашевский сельсовет, необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 являющимся основным документом 35-го комплекса Системы нормативных  документов  в  строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности  для  инвалидов  и других маломобильных групп населения». Он разработан в соответствии  с  требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов, с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержит противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

# 7.3. Функционально-планировочная организация поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, существующей капитальной застройке, земельных отводов под капстроительство, сложившейся улично-дорожной сети, имеющихся зеленых насаждениях, с учетом зон с особыми режимами использования, преобладающих направлениях ветров, санитарно-экологического состояния окружающей среды и социально-экономическом потенциале поселения.

Одной из задач функционально-планировочной организации поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается тщательным учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организации взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним, по отношению к поселению, лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Территориальный баланс поселения Миякибашевский сельсовет  по категориям   земель приведен в таблице V.1.

Баланс территории по категориям земель поселения Миякибашевский сельсовет

Таблица V.1

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в административных границах | га | 17518.20 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда в т.ч. | -«- | 7415.0 |
|  | - защитные леса | -«- | - |
|  | - эксплуатационные леса | -«- | 7415.0 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | -«- | - |
| 3 | Земель водного фонда | -«- | 14.0 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения (включая угодья, зоны специального назначения | -«- | 9693,2 |
| 5 | Земель энергетики, связи, земли обороны и пр. | -«- | - |
| 6 | Земель транспорта | -«- | 40.50 |
| 7 | Земель населенных пунктов | -«- | 355.5 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | жилых зон, из них: | га/% | 222.0 |
|  | с преобладанием индивидуальной застройки | -«- | 222.0 |
|  | общественно-деловых зон | га | 5.0 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 30.0 |
|  | рекреационных зон | -«- | 98.5 |
| 8 | Земель запаса | -«- | - |

# 7.4. Архитектурно-планировочная организация

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон:

Ж – жилых

Д – общественно-деловых

П – производственных

У – дорог

Р – рекреационных

Таблица V.2

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р |
| 1 | С.Анясево | 253,0 | 108,51 | 2,44 | 18,15 | 7,4 | 1,56 |
| 2 | Д.Новый мир | 135,0 | 41,0 | 2,12 | 7,97 | 3,04 | 4,66 |
| 3 | Д.Днепровка | 67,0 | 21,43 | 0,07 | 1,38 | 0,98 | - |
| 4 | Д.Кашкарово | 37,0 | 16,93 | 0,16 | 0,56 | 1,33 | 0,05 |
| 5 | Д.2-е Миякибашево | 27,91 | 11,82 | 0,13 | 1,38 | 0,36 | 1,32 |
| 6 | Д.Максимовка | 4,0 | 0,03 | - | - | - | - |
| 7 | Д.Николаевка | 25,0 | 8,43 | - | 0,31 | 0,4 | - |
| 8 | Д.Новоалексеевка | 15,0 | 0,71 | - | - | 0,65 | - |
| 9 | Д.Урняк | 46,0 | 20,23 | 0,26 | 4,58 | 1,23 | 1,48 |
|  | Итого | 608,0 | 229,10 | 5,18 | 34,33 | 15,39 | 9,07 |

Примечание: не учтены территории размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Из приведенного баланса видно, что наибольший процент территории (37,70%) занимают жилые зоны, застроенные различными типами жилых домов и общественными зданиями, размещенные непосредственно в жилой застройке.

Вторая по величине -  производственная зона  (5,65%), третья – зона дорог, (2,53%), далее идет рекреационная зона (1,5 %), затем общественно-деловая, в состав которой входят как территории с размещением объектов культурно-бытового обслуживания населения периодического спроса, так и  территории  многофункциональной  общественно - деловой  застройки (0,85%).

7.5. Жилая застройка

В настоящее время в сельском поселении Миякибашевский сельсовет согласно данным паспортной службы и администрации Миякибашевского сельского поселения зарегистрированное население составляет 1663 человека. Жилой фонд  состоит, в основном, из частных жилых домов. Всего по сельсовету – 596 дворов, из них:

в с.Анясево - 334,

в д. Новый мир - 96,

в д. Николаевка - 10,

в д. Кашкарово - 34,

в д. Максимовка- 1,

в д. 2-е Миякибашево – 32,

в д. Днепровка – 39,

в д. Урняк – 40,

в д. Новоалексеевка – 7 жилых домов.

Жилищная обеспеченность на 2012 год  20.88 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

Как перспективная, так и сохраняемая жилая застройка предполагает увеличение существующего показателя заселения с 20.88 кв.м на человека до 30 кв.м общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

На расчетный срок предусматривается активное развитие села Анясево за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Все остальные деревни сельского поселения Миякибашевский сельсовет - неперспективные.

В целом по сельсовету средний показатель жилищной обеспеченности на перспективу составит 30 кв.м общей площади на одного человека.

7.6. Система культурно-бытового обслуживания

По данным администрации на территории поселения находятся следующие объекты обслуживания:

В с. Анясево:

- 1 дом культуры на 230 мест;

- 4 магазина;

- 1 фельдшерско-акушерский пункт.

В д. Новый Мир:

- 1 дом культуры на 200 мест;

- 2 магазина;

- 1 фельдшерско-акушерский пункт;

В д.Урняк:

Объектов культурно-бытового обслуживания нет.

В д. Днепровка:

Объектов культурно-бытового обслуживания нет.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского совета построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административно-хозяйственном центре сельского совета п. Анясево размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В других населенных пунктах размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях. Объекты периодического спроса сконцентрированы как в центральной части  населенных  пунктов  с  целью формирования полноценных общепоселковых центров  с  наиболее  значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., так  и  в  специализированных подцентрах – медицинском, спортивном, рекреационном и т.п. -  в п. Анясево.

Требуемая номенклатура объектов и расчетная емкость по основным видам обслуживания – воспитание-образование, здравоохранение, культура, спорт, торговля, бытовое и коммунальное обслуживание, администрация и управление – определены  и  рассчитаны  согласно  рекомендуемым  нормативам  действующего СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  Ниже приведен расчет потребности в объектах обслуживания для существующего населения села Анясево, подлежащего расширению, в количестве  989 чел.

Таблица V.3

| № п/п | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания | Единица измерения | Существует | Норм на 1000 чел. | Требуется на 989 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 25 | 35 | 35 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 150 | 144 | 142 |
| 3 | Дом культуры | мест | - | 230 | 227 |
| 4 | Больницы | коек | 15 | 5 | 8 |
| 5 | Поликлиники | посещений в смену | - | 16 | 16 |
| 6 | Магазины | кв.м торг.пл. | 600 | 300 | 300 |
| 7 | Предприятия общественного питания | место | - | 40 | 66,5 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее ме- сто | - | 7 | 7 |
| 10 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория | га | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
| 11 | Пожарные депо, объект | 1 объект на 35 тыс. чел. | - | - | - |

Учреждения и предприятия обслуживания Миякибашевского сельского поселения (согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89*) размещены из  расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности  не  более  30  мин.  Обеспечение  объектами  более  высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

ГЛАВА VIII. ТРАСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского Совета, является автомобильная дорога районного значения Стерлитамак-Анясево-Киргиз-Мияки-Бижбуляк.

Она проходит через с. Киргиз-Мияки, д. Никольское, с.Анясево,  д.Уязыбашево. Это автодорога IV категории с асфальтобетонным покрытием.

При проектировании генерального плана предусматривалось дальнейшее развитие сети автомобильных дорог. Село Анясево связано с населенными пунктами поселения местной грунтовой и щебеночной дорогой.

По данным Казенного предприятия Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан в перспективном развитии автодорожной инфраструктуры Миякинского района изменений не предусмотрено.

Организация транспортного обслуживания населения

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельсовета, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам.

На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть поселения Миякибашевский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

В настоящее время направления Стерлитамак-Анясево-Киргиз-Мияки-Бижбуляк, проходящие через Анясево на автостанцию «Киргиз-Мияки».                          Данные о максимальном суммарном часовом пассажиропотоке, приходящемся на автобусный транспорт при обеспечении поселения местами приложения труда отсутствуют.

Ближайшие предприятия, обслуживающие автотранспорт:

-автозаправочная станция – в с. Анясево, в с. Киргиз-Мияки;

- станция технического обслуживания  в с. Киргиз-Мияки, с. Родниковка.

Наличие автомобилей в с. Анясево: 186 единиц,  в т.ч. 10 - грузовых, 125 - легковых, 41 – тракторов, 10 – мотоцикла.

Остановка общественного транспорта расположена в с. Анясево на улице Центральная, рядом с магазином.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в с. Аксеново.

Показатели улично-дорожной сети в границах поселков

Таблица VI.1

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Анясево | 12,50 |  | 6,90 |  |
| д. Новый Мир | 9.13 |  | 5.02 |  |
| д. Днепровка | 1.60 |  | 0.90 |  |
| д. Кашкарово | 3.3 |  | 1.82 |  |
| д. 2-е Миякибашево | 0.70 |  | 0.4 |  |
| д. Максимовка | 0.20 |  | 0.1 |  |
| д. Николаевка | 1.44 |  | 0.8 |  |
| д. Новоалексеевка | 1.37 |  | 0.75 |  |
| д. Урняк | 2.07 |  | 1.05 |  |
| ВСЕГО | 32.31 |  | 17.74 |  |

ГЛАВА IX. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

  - Водоснабжение

По бактериологическим и химическим (жесткость) показателям питьевой воды район относится к неблагополучным, вода не отвечает требованиям СанПин 2.14.559.96 «Вода питьевая».

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

В отдельных населенных пунктах водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

Значительная часть используемых родников не каптированы. Вокруг источников водоснабжения отсутствуют 2 и 3 пояса зоны санитарной охраны, режим в 1 поясе соблюдается.

В с. Анясево, д. Новый Мир, д. Урняк, д. 2-е Миякибашево существуют локальные водопроводы.

Производственные объекты  и общественно-коммунальные здания получают воду через вводы. Население пользуется водозаборными колонками, шахтными колодцами.

9.2. Канализация

В населенных пунктах, расположенных на территории сельского Совета, нет централизованных систем канализации. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля хозяйства.

9.3. Газоснабжение

Газоснабжение Миякинского района осуществляется через АГРС «Ерлыково». Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В с. Анясево функционируют два ГРП – ГРП № 47, мощностью 1800 м3/ч и ГРП № 48, мощностью 900 м3/ч. А также ШРП, мощностью 300м3/ч.

9.4. Теплоснабжение

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение Миякинского района осуществляется от котельных различной мощности.

Теплоснабжение общественных зданий и частично промышленных объектов от централизованных котельных в сельском поселении осуществляется только в с. Анясево и д. Новый Мир. Отопление индивидуальной застройки газовое (от индивидуальных источников тепла) и печное. Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Коммунальная инфраструктура Миякинского района представлена, теплоснабжающей организацией МУП «Энергетик» расположенной по адресу с. Киргиз-Мияки ул. Шоссейная, 7а.

9.5. Электроснабжение

Потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, предприятия легкой, пищевой промышленности, сельское хозяйство, жилая застройка.

Основными источниками электроснабжения района являются подстанции:

1. ПС 35/10кВ «Зильдярово»;

2. ПС 110/35/10кВ «Урсаево»;

3. ПС 110/10кВ «Киргиз-Мияки»;

4. ПС 110/35/10кВ «Уязы-Башево»;

5. ПС 35/10кВ «Качеганово»;

6. ПС 35/10кВ «Новый мир»;

7. ПС 35/10кВ «Ильчигулово»;

8. ПС 35/10кВ «Мияки-Тамак»;

9. ПС 35/10кВ «Кожай-Семеновка»;

10. ПС 35/10кВ «Чураево».

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители Миякинского района относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Электроснабжение села Анясево осуществляется от ВЛ 10 кВ 21 –Мияки, 13- Уязыбашево, мощностью 1900 Ква (21-Мияки) + 1493 Ква (13- Уязыбашево, по линии 10 кВ (воздушная).

На территории населенного пункта расположено 20 трансформаторных подстанций. Обслуживанием энергетического хозяйства занимается ПО «Белебеевские электрические сети» Миякинский РЭС.

9.6. Телефонизация, радиофикация

В настоящее время телефонизация Миякибашевского сельсовета Республики Башкортостан осуществляется от с. Анясево, д. Новый Мир.

Внутрирайонная телефонная связь между станциями и выход на международную связь осуществляется по кабельным и воздушным соединительным линиям, уплотняемым высококачественной аппаратурой.

Телефонизация села Анясево осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь», тип телефонной станции М-200 5.100, емкость 256 номеров. Линии связи – воздушные. По территории населенного пункта с. Анясево проведены линии оптоволоконной связи Ростелеком Вымпелком (Билайн). Также функционирует сотовая связь Мегафон и Билайн.

Абонентская разводка по населенным пунктам на опорах.

9.7. Телевидение

В настоящее время, теле-, радиофикация р. ц. Киргиз-Мияки и ближайших к нему сельсоветов осуществляется от теле-, радиовышки распложенной в 3 км от границы р. ц. Киргиз-Мияки.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет нагрузки ведется из условия 100% охвата семей проводным и безпроводным вещанием.

ГЛАВА X. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Миякибашевский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальной проблемой является проблема размещения твердых бытовых отходов (ТБО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствующих природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи  и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются в местах вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

Существующие свалки ТБО и санитарно-защитные зоны от них показаны на чертеже «Карта зон с особыми условиями использования территорий».

Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах Миякибашевского сельского Совета должен осуществляется по заявочной системе. Система сбора и вывоза отходов от населения и организаций и предприятий контейнерная:

- сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) согласно графиков и вывозятся спецавтотранспортом,  применяемым для вывоза отходов в этой системе.

### Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

-  организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизация бытовых отходов.

### Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Используются существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие асфальтовое покрытие.

### Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях,  обеспечивается  самими предприятиями в соответствии с настоящей Генеральной  схемой   санитарной очистки, утвержденной в Миякибашевском сельсовете.  Для вывоза   отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходы промышленных предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на  специально  оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов  неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельсовета находятся в ведении сельского поселения Миякибашевский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района МО Миякинский  район республики Башкирия  согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

ГЛАВА ХI. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и  природно-климатическими условиями рассматриваемой проектом территории  сельского поселения  Миякибашевский сельсовет предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Благоустройство водных объектов;

1. Водная эрозия;

2. Защита пойменных территорий;

3. Оврагообразование;

4. Заболачивание;

Цель настоящего раздела – на основании анализа специфических инженерно-строительных характеристик предусмотреть комплекс мероприятий по  инженерной подготовке и защите территории с учетом имеющихся защитных   и   прочих инженерно-технических сооружений с целью обеспечения стабильных   условий функционирования сельского поселения, повышения уровня общего благоустройства территории

11.1. Организация и очистка поверхностного стока

Существующее положение

Село Анясево, деревни 2-е Миякибашево, Новоалексеевка, Днепровка, Новый Мир, Николаевка, входящие в состав Миякибашевского  сельсовета, расположены в водоохраной зоне  рек Мияки, Акбаш и Калиновский.  В настоящее время на территории с. Анясево, как и в других деревнях сельсовета, сети ливневой канализации отсутствуют. Проектом намечается строительство новой централизованной сети ливневой канализации в населенных пунктах поселения.

Проектные предложения

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков.    В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод является река Мияки и  ее притоки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных  вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативночистых стоки,  возможно  использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

11.2. Благоустройство водных объектов.

С целью обустройства рекреационных зон поселения, проектом   предлагается проведение мероприятий по благоустройству водных объектов поселения, а именно:

-     благоустройство береговой полосы р. Мияки сельского поселения Миякибашевский сельсовет.

-      расчистка русла рек Акбаш, Шардык, Касаелга, Юргалы, Улуелга, Шилтарлык, Глухов, Калиновский предусматривается на расчетный срок.

1. Водная эрозия

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Борьба с размывом берегов местного населения без гидравлического обоснования нецелесообразна, так как не приносит результатов, а порой усугубляет проблему.

На слаборазмываемых берегах достаточно эффективно выполаживание берегов с последующей посадкой деревьев и кустарников с развитой корневой системой.

На участках берегов с более интенсивным подмывом необходимы капитальные берегоукрепительные работы.

Выбор комплекса по борьбе с размывом должен выполняться исходя из каждого конкретного случая отдельно, и учитывать его экономическую целесообразность.

  - Защита пойменных территорий

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик водотока, особенностей использования территорий, характера застройки.

Основные их этих методов следующие:

- повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

- обвалование территории;

- обвалование и частичное повышение территории.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Согласно данных администрации в зону подтопления паводком 1% обеспеченности от рек Мияки, Акбаш, Калиновский попадают населенные пункты: с.Анясево, д.2-е Миякибашево, д.Новоалексеевка, д.Днепровка, д.Новый Мир, д.Николаевка. В них проектом предлагаются берегоукрепительные работы.

Берегоукрепительные сооружения служат для защиты берегов водоёмов и рек от разрушающего воздействия волн, течений, напора воды, льда и других природных факторов. Берегоукрепительные сооружения строятся для предупреждения разрушений (размывов) берегов и затоплений населённых пунктов, промышленных объектов, дорог, мостов, линий связи, ценных лесных и сельскохозяйственных угодий, культурных и исторических памятников. При их создании желательно максимально использовать местные строительные материалы.

3. Оврагообразование

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения дальнейшего роста предусматривает: засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

4. Заболачивание

Решение инженерных задач связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с болотами включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушения заболоченных территорий и понижения уровня грунтовых вод, благоустройство берегов рек и водоемов.

ГЛАВА ХII. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ.

Существующее сельское кладбище  в  с. Анясево  имеет площадь 3,8 га. Кладбище расположено на левом берегу реки Мияки,  на расстоянии 0,78 км  от западной границы населенного пункта.

Второе кладбище площадью 3,5 га находится в центре южной части с. Анясево и примыкает непосредственно к жилой застройке.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, кладбище относится к V классу. Санитарно-защитная зона от него – 50 метров

Предлагается новые захоронения вести  на западном кладбище, где  нет жилой застройки. А строительство жилья вести в радиусе 100 метров от кладбища.

В д. Николаевка и д. Максимовка кладбищ нет. Захоронения ведут  на кладбище д. Новый Мир. Новое кладбище не предусматривается.

В д. Новый Мир кладбище площадью 1,5 га расположено на расстоянии 50 метрах от от жилой застройки. Кладбище сохраняется.

Кладбище в д. 2-е Миякибашево,  расположенное на расстоянии 0,7 км  в северной части села, также  сохраняется. Его площадь  - 2,7 га.

Кладбище д. Днепровка площадью 0,4 га, располагается в 650 метрах от жилья. Кладбище сохраняется.

В д. Кашкарово кладбище расположено в 150 метрах в западной части населенного пункта. Площадь- 0,28 га.

Кладбище д. Урняк площадью 0,28 га находится на территории населенного пункта. Кладбище сохраняется.

Площадь территорий, используемая непосредственно под все захоронения сельсовета составит  12,46 га.

К классу  V с санитарно-защитной зоной 50 метров относятся закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища. (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03* п. 4.4.)

Территории консервируемых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

ГЛАВА ХIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку  экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений  функциональной  значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

# 13.1.  Оценка экологической обстановки

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативно-законодательным требованиям.

Атмосферный воздух

На состояние приземного слоя воздуха оказывают влияние стационарные и передвижные источники загрязнения, а также трансграничный перенос с  сопредельных территорий. Основными источниками  загрязнения  воздуха  являются:

-  населенные пункты и промышленные объекты, расположенные  на  их территориях;

-  транспорт.

Фоновые концентрации (мг/м3) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов:

Взвешенные вещества -       0,17

Диоксид азота -                    0,50

Диоксид серы -                     0,015

Оксид углерода -                  1,5

Оксид азота -                        0,021

По данным результатов лабораторных  исследований   атмосферного  воздуха  ни по одному из исследуемых химических компонентов не отмечается превышения санитарно-гигиенических показателей, что позволяет сделать вывод о благополучной экологической обстановке на рассматриваемой территории.

В течение года преобладают северо - западные  и  западные  ветра,  повторяемость которых составляет до 30%. Они не несут загрязняющих веществ  на  территорию Миякибашевского сельсовета.

Поверхностные воды.

Согласно статье 65 Водного Кодекса Российской Федерации с изменениями на 27 декабря 2009 года (редакция действительна с 1 апреля 2010 года).

Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока (часть дополнена с 18 июля 2008 года Федеральным законом от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ - см. предыдущую редакцию).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии (часть в редакции, введенной в действие с 18 июля 2008 года Федеральным законом от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (часть в редакции, введенной в действие с 18 июля 2008 года Федеральным законом от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ, - см. предыдущую редакцию). *65.16)

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации.

Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Проектом предусматривается:

а) эксплуатация скотомогильников должна производится согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (с изменениями на 16 августа 2007 года)

б) закрытие свалок твердых бытовых отходов населенных пунктов сельского поселения Миякибашевский сельсовет с последующей рекультивацией территории:

– д.2-е Миякибашево, д.Новый мир, д.Максимовка, д.Кашкарово, д.Урняк, д.Днепровка;

в) закрытие действующих кладбищ, расположенных в водоохранных зонах, с последующим выбором новых площадок в установленном порядке; также подлежат закрытию кладбища в черте населенных пунктов, от которых не выдерживается санитарный разрыв до жилой застройки.

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений.

Существующие прибрежные полосы рек на территории сельсовета  не  установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований  о  водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ. Животноводческие фермы при населенных пунктах расположены в непосредственной близости от открытых водоисточников и жилой застройки без требуемых санитарных разрывов.

Отсутствие механизации для удаления и складирования навоза, неправильное его хранение, прямой сброс талых и дождевых стоков с территорий ферм и стоков от силосных траншей и стоянок автотранспорта создают неблагоприятные условия на территориях поселков, загрязняют водоемы и грунтовые воды.

В целях предотвращения загрязнения вод реки Мияки в проекте принята раздельная система канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки (сброс стоков осуществляется на очистные сооружения), поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Поверхностные воды и дождевые воды перед сбросом в реку  Мияки должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до состояния, удовлетворяющего требованиям нормативных документов.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные :

- с состоянием водозаборных сооружений;

- с промышленностью;

- с добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера.

К ним относятся:

- создание систем оборотного водоснабжения;

- использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим является поэтапный охват канализацией населенных пунктов. Проектом предусматривается централизованная система канализации с очистными сооружениями для центра сельского поселения – с. Анясево.

Использование очищенных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Месторождения подземных вод с утвержденными запасами на территории Миякинского района отсутствуют.

Не все существующие водозаборные скважины  имеют организованные зоны санитарной охраны I пояса, во в II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

Водоснабжение поселения на перспективу  - это  централизованные системы водоснабжения  также из водозаборных скважин во всех населенных пунктах. При подаче воды населению необходимо обеспечение  нормативных  требований  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования   к   качеству  воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Охрана почв.

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.д. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос шириной вдоль существующей и проектируемой автомобильных магистралей республиканского значения.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых вод, создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

В районе проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почвозащитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв.

Одним из первоочередных мероприятий являются - проведение почвозащитных севооборотов, при которых на эродированной пашне используются для посева почвозащитные культуры, применение специальных приемов обработки почвы, внесение повышенных доз удобрений.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии – перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические. К гидротехническим мероприятиям относятся – создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений.

Берегоукрепление применяется для защиты сельхозугодий от береговых размывов водотоками.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

-охрана лесов от пожаров;

-защита от различных видов вредителей;

-охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Физические факторы воздействия на окружающую среду.

К физическим факторам  риска  на  рассматриваемой  территории  относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

В пределах интересующей нас территории возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Башкирии, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимые уровни на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории Миякибашевского сельсовета, электромагнитное   излучение,   скорее   всего,   будет   находиться   ниже   предельно-допустимого  уровня,   установленного   СанПиН   2.1.2.002-00   «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен.

Сверхнормативного воздействия шума нет, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей не отвергается.

Радиационное загрязнение

При любом виде землепользования должна быть обеспечена радиационная безопасность населения и окружающей среды, подтверждено отсутствие радиоактивного загрязнения. Для анализа природной и техногенной составляющих радиационного фактора риска определяются:

- уровни гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы);

- содержание радионуклидов в объектах окружающей среды;

- наличие участков радиоактивного загрязнения;

- степень радоноопасности территории.

Данные аэрогамма- спектрометрической съемки в районе отсутствуют. Радиоактивного загрязнения ранее  не выявлено. При размещении объектов капитального строительства необходимым является проведение детальных натурных исследований.

# 13.2.  Озеленение территории

.           Наличие в поселении зеленых насаждений является  одним  из  наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Проектируемая система озеленения поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования, зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Таким образом, в генеральном плане сельского поселения Миякибашевский сельский совет предусматривается создание четкой системы озеленения, обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности населения.

# 13.3 Проблемы природопользования и охраны окружающей среды. Мероприятия по охране окружающей среды.

В связи с территориальным развитием поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды:

-     повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

-     загрязнение поверхностных вод: (поступление недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод в ручей Кургашлы и р. Мияки; нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

-     химическое и бактериологическое загрязнение почв;

-     увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

-     ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках Генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается благоустройство и приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Это прежде всего упорядочение существующего функционального зонирования и ликвидация  планировочных нарушений:

- вынос предприятий с ветхой застройкой не имеющих территориальных резервов для их развития и оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду, в т. ч.  и на селитебную территорию в  с.  Анясево.

- размещение новых производственных объектов, в т. ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

- обвалование производственных площадок с капитальной застройкой, которые по экономическим причинам не могут быть вынесены;

- размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

- рациональная организация транспортных систем.

В целях предотвращения загрязнения поверхностных вод намечено строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Миякибашевский сельсовет.